江苏牧尚门窗科技有限公司年产智能门窗1万件、环保设备1000套项目（第一阶段）竣工环境保护验收监测报告表

建设单位：江苏牧尚门窗科技有限公司

编制单位：江苏牧尚门窗科技有限公司

2022年07月

建设单位：江苏牧尚门窗科技有限公司

项目负责人：陈小强

电话：13262907215

传真：/

邮编：215200

地址：江苏省苏州市吴江区黎里镇临沪大道南侧

# 表一

| 建设项目名称 | 年产智能门窗1万件、环保设备1000套项目 |
| --- | --- |
| 建设单位名称 | 江苏牧尚门窗科技有限公司 |
| 建设项目性质 | 新建√ 改扩建 技改 迁建 |
| 建设地点 | 江苏省苏州市吴江区黎里镇临沪大道南侧 |
| 主要产品名称 | 智能门窗、环保设备 |
| 设计生产能力 | 智能门窗1万件/年、环保设备1000套/年 |
| 第一阶段 生产能力 | 智能门窗3000件/年 |
| 建设项目 环评时间 | 2021年07月 | 开工日期 | 2021年12月 |
| 调试时间 | 2022年05月 | 现场检测时间 | 2022年05月11～12日 2022年07月05～06日 |
| 环评表 审批部门 | 苏州市生态环境局 | 环评报告表 编制单位 | 苏州清泉环保科技有限公司 |
| 环保设施 设计单位 | / | 环保设施 施工单位 | / |
| 投资总概算 （万元） | 1800 | 环保投资 总概算（万元） | 15 | 比例 | 2.5% |
| 本阶段总投资（万元） | 1000 | 本阶段环保投资 （万元） | 10 | 比例 | 1.0% |
| 验收检测依据 | 1、《中华人民共和国环境保护法》（2014年4月）； 2、《建设项目环境保护管理条例》（国务院令第682号，2017年7月16日）； 3、《江苏省排污口设置及规范化整治管理办法》（江苏省环境保护局，苏环管〔97〕122号）； 4、《建设项目竣工环境保护验收技术指南污染影响类》（生态环境部，公告2018年第9号，2018年5月15日）； 5、《建设项目竣工环境保护验收暂行办法》（国环规环评〔2017〕4号，2017年11月20日）； 6、《关于印发污染影响类建设项目重大变动清单（试行）的通知》（环办环评函〔2020〕688号）； 7、《关于建设项目竣工环境保护验收有关事项的通知》（苏环办〔2018〕34号）； 8、《江苏牧尚门窗科技有限公司年产智能门窗1万件、环保设备1000套项目环境影响报告表》（苏州清泉环保科技有限公司，2021年07月）； 9、关于对江苏牧尚门窗科技有限公司建设项目环境影响报告表的批复（苏州市生态环境局，苏环建〔2021〕09第0084号，2021年11月24日）； 10、江苏牧尚门窗科技有限公司提供的其他相关资料。 |
| 验收检测标准标号、级别 | （1）废气 本项目非甲烷总烃、总悬浮颗粒物执行《大气污染物综合排放标准》（DB32/4041-2021）表1及表3标准限值。天然气燃烧废气（有组织颗粒物、二氧化硫、氮氧化物）执行《工业炉窑大气污染物排放标准》（DB32/3728-2020）表1标准限值。无组织氨、硫化氢执行《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）表1排放限值。 本项目废气排放标准见表1-1、表1-2。 表1-1废气排放标准 污染物 最高允许排放浓度mg/m3 排放速率kg/h 无组织排放监控浓度限值 执行标准 监控点 浓度mg/m3 NMHC 60 3 边界外浓度最高点 4 《大气污染物综合排放标准》（DB32/4041-2021） 总悬浮颗粒物 / / 0.5 颗粒物 20 / / / 《工业炉窑大气污染物排放标准》（DB32/3728-2020） 二氧化硫 80 / / / 氮氧化物 180 / / / 氨 / / / 1.5 《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93） 硫化氢 / / / 0.06 表1-2 厂区内VOCS无组织排放限值 污染项目 监控点限值mg/m3 限值含义 无组织排放监控位置 NMHC 6 监控点处1h平均浓度值 在厂房外设置监控点 20 监控点处任意一次浓度值 |
| 验收检测标准标号、级别 | （2）废水 本项目废水排放标准见表1-3。 表1-3生活污水排放标准 污染物 污染物排放限值mg/L 标准来源 pH值（无量纲） 6～9 《污水综合排放标准》（GB8978-1996） 表4三级标准 化学需氧量 500 悬浮物 400 氨氮 35 苏州市吴江区芦墟污水处理有限公司接管标准 总磷 5 总氮 50 pH值 6.5～9 《城市污水再生利用工业用水水质》（GB/T19923-2005）表1洗涤用水 化学需氧量 / 悬浮物 30 石油类 / （3）噪声 本项目噪声排放标准见表1-4。 表1-4厂界噪声排放标准 噪声功能区 昼间 夜间 执行区域 执行标准 4类 70dB（A） 55dB（A） 北厂界外1m 《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008） 3类 65dB（A） 55dB（A） 东、南、西厂界外1m |

# 表二

2、工程建设内容 2.1项目来源 江苏牧尚门窗科技有限公司于2021年1月租赁苏州艾斯特环保设备有限公司厂房用于建设年产智能门窗1万件、环保设备1000套项目。项目位于苏州市吴江区黎里镇临沪大道南侧。 2021年02月04日，江苏牧尚门窗科技有限公司就该项目向苏州市吴江区行政审批局备案（备案证号：吴行审备〔2021〕62号、项目代码：2102-320509- 89-01-381778）。2021年07月，江苏牧尚门窗科技有限公司委托苏州清泉环保科技有限公司编制《江苏牧尚门窗科技有限公司年产智能门窗1万件、环保设备1000套项目环境影响报告表》且项目于2021年11月24日获得苏州市生态环境局的批复（苏环建〔2021〕09第0084号）。 本项目分阶段验收，本次验收为第一阶段验收；本阶段验收实际年产智能门窗3000件；总投资1000万元，其中环保投资10万元，占总投资的1.0%。本阶段验收职工人数30人；一班12小时工作制，年工作日300天，年生产3600小时。本项目不设食堂和宿舍。 该项目企业环保手续履行情况、产品方案、公辅设施、主要设备和原辅材料消耗情况分别见表2-1、表2-2、表2-3、表2-4和表2-5。 表2-1企业环保手续履行情况 序号 项目 环保执行情况 1 2021年02月04日，年产智能门窗1万件、环保设备1000套项目获得备案 / 1 2021年07月编制《江苏牧尚门窗科技有限公司年产智能门窗1万件、环保设备1000套项目环境影响报告表》 2021年11月24日获得苏州市生态环境局的批复（苏环建〔2021〕09第0084号） 2 本阶段验收规模 年产智能门窗3000件 3 工程实际建设情况 本阶段相关主体工程和环保治理设施已投入运行 4 验收情况 本次申请第一阶段环境保护竣工验收 表2-2产品方案情况表 产品名称 设计生产能力 实际生产能力 年运行时数（h） 建设情况 智能门窗 1万件/年 3000件/年 3600h 已建成 环保设备 1000套/年 / / 本阶段未建设 表2-3公用及辅助工程一览表 类别 建设名称 环评设计能力 本阶段建设情况 变化情况 备注 主体 工程 生产车间 8000m2 8000m2 无变化 用于生产 办公楼 2805.92m2 2805.92m2 无变化 用于员工办公 储运 工程 产品库 100m2 100m2 无变化 用于产品存放 原料库 100m2 100m2 无变化 用于原料存放 化学品仓库 20m2 20m2 无变化 用于化学品存放 一般固废存放 20m2 20m2 无变化 用于一般固废存放 危废仓库 10m2 10m2 无变化 用于危险废物存放 公用工程（包含环保设施） 给水 2875.14m3/a 1108.2m3/a 降低1766.94m3/a 市政给水 供电 50万度/a 20万度/a 降低30万度/a 市政供电 绿化 200m2 200m2 无变化 依托出租方 空压机 7台 2台 -5台 9m3/min 噪声治理 各设备采用隔声、降噪措施 隔声、合理布局 无变化 达标排放 废水治理 生活污水 1920m3/a 720m3/a -1200m3/a 接管吴江芦墟污水处理厂 生产废水 4500m3/a，自建1套20t/d污水处理设施 1套20t/d污水处理设施 无变化 经处理后回用，不外排 废气治理 1#排气筒 15米高排气筒排放 经二级活性炭吸附处理后由15米高排气筒排放 经4#排气筒二级活性炭吸附处理装置 与4#排气筒合并排放 2#排气筒 15米高排气筒排放 15米高排气筒排放 无变化 有组织规范化排放 3#排气筒 自带旋风除尘+滤芯除尘装置 / 未建设 本阶段未建设 4#排气筒 1套两级串联活性炭吸附装 二级活性炭吸附处理装置 无变化 与1#排气筒合并排放； 5#排气筒 1套布袋除尘装置 / 未建设 本阶段未建设 6#排气筒 1套脉冲布袋除尘器 / 未建设 本阶段未建设 无组织 焊接烟尘净化器10台 焊接烟尘净化器2台 -8台 处理焊接烟尘 风机若干 2 / / 表2-4主要生产设备一览表 设备名称 设备名称 规格型号 环评数量（台/套） 本阶段数量（台/套） 变化量（台/套） 备注 生产设备 数控双头锯 DG500E43-NET 5 3 -2 / 4轴加工中心 BRTCNC3+ISO4T/3000 2 1 -1 / 转盘单头锯 FRI400 3 2 -1 / 端面铣 STAM 3 3 / / 焊机 哈尔滨凡益 15 2 -13 / 倒角机 哈尔滨凡益 5 1 -4 / 单面铣床 哈尔滨凡益 5 2 -3 / 仿形铣 TRA 3 1 -2 / 角码机 / 2 1 -1 / 组角机 P160 2 1 -1 / 冲床 / 10 1 -9 / 压线锯 / 3 1 -2 / 填充机 / 2 1 -1 / 压线锯冲床1 / 1 1 / / 穿条机 广东万格士 2 1 -1 / 激光切割机 SLCF-L20X40 2 0 -2 / 数控折弯机 爱克525040 4 0 -4 / 数控剪板机 爱克625014 2 0 -2 / 数控车床 / 2 0 -2 / 数控铣床 村田C3000 2 0 -2 / 精密车床 X920键槽铣床 2 0 -2 / 加工中心 / 2 0 -2 / 喷砂房 6.3m*4.3m*4.25m 1 0 -1 / 锯床 / 2 0 -2 / 钻床 / 5 0 -5 / 攻丝机 / 2 0 -2 / 压铆机 / 3 0 -3 / 磨床 哈尔滨凡益 1 1 / / 抛丸机 / 1 0 -1 / 空压机 15kw 2 2 / / 喷塑流水线 / / 1 1 / / 前处理 / 1 1 / / 烘道 / 1 1 / / 自动喷塑房 尺寸：12*8*5.7m 1 1 / / 手动喷枪 12把 12把 / / 手动喷塑房 尺寸 12*8*5.7m 12*8*5.7m / / 手动喷枪 2把 2把 / / 喷塑流水线 / / 1 0 -1 / 喷塑房 尺寸：12*8*5.7m 喷枪4把 1 0 -1 / 烘道 / 1 0 -1 / 辅助设备 气动剪裁机 VK-1625 1 0 -1 / 胶条焊接机 170*270 1 0 -1 / 手动切割机 SYJ-400 2 2 / / 有线手电钻 / 6 6 / / 无线手电钻 / 6 6 / / 角磨机 德威 6 6 / / 气动打磨机 荣鹏 6 6 / / 金刚网平网机 久恒1553 1 1 / / 金刚网剪裁机 TK-PWJ1500 1 1 / / 表2-5原辅材料一览表 原辅材料名称 组分/规格 环评年用量(t/a) 本阶段年用量(t/a) 变化量(t/a) 铝型材 铝98.85%以上，硅0.6%、铁0.35%、锌0.1%、钛0.1% 400 110 -290 不锈钢 不锈钢板；规格：1200×3500×1.2~3.0mm； 30kg/板 60 20 -30 焊丝 主要成分不锈钢，含少量碳、锰、硅等物质， 不含铅，1kg/袋 1 0.3 -0.7 中空钢化玻璃 平板玻璃规格3m*3.6m*5mm，20kg/箱 5万m3 1.8万m3 -3.2万m3 砂纸 直径10mm，20kg/袋 1万张 0.3万张 -0.7万张 塑料膜 保护膜 5万m3 1.8万m3 -3.2万m3 氩气 氩气：气态，钢瓶装，40L/瓶 500瓶 120瓶 -380瓶 塑粉 环氧树脂60%、其他颜料10%、钛白粉20%、流平剂10%，20kg/袋 100 30 -70 金刚砂 高硬度钢，20kg/袋 3 0 -3 胶条 硅胶条，20kg/袋 1万套 0.26万套 -0.74万套 切削液 矿物油40%、水60%，20kg/桶 0.5 0.15 -0.35 机油 100%矿物油，20kg/桶 0.2 0.08 -0.12 硅烷剂 硅烷偶联剂50%、渗透剂3%、十二烷基苯磺酸钠4%、金属缓蚀剂3%、水40%，不含氮磷，25kg/桶 0.4 0.1 -0.3 脱脂剂 硫酸30%，不含氮、磷，25kg/桶 1.1 0.32 -0.78 2.2水平衡 该项目水平衡图见图2-1。 图2-1 本项目水平衡图（m3/a）

# 表三

3、主要工艺流程及产污环节 生产工艺流程及产污环节 ①：智能门窗工艺流程及产污环节： 图3-1 智能门窗生产工艺流程图 工艺流程及说明 （1）切割：原材料来料后先利用单头锯、双头锯、手动切割机、气动剪裁机切割下料，将型材切割成所需的尺寸。其中单头锯和双头锯切割主要型材，手动切割机和气动剪裁机切割辅助型材，单头锯、双头锯和气动剪裁机工作时需要使用切削液，切削液随着温度升高有少量有机废气（G1）产生，该工序还会产生少量的边角料、碎屑（S1）、废切削液（S2）、废包装桶（S3）。 （2）组角拼接：将切割后不同形状的型材进行组角拼接，该工序无污染物产生。 （3）焊接：将各部件按要求进行焊接。本项目采用气体（氩气）保护焊。采用连续等速送进可熔化的焊丝与被焊工件之间的电弧作为热源来熔化焊丝和母材金属，形成熔池和焊缝的焊接方法。为了得到良好的焊缝应利用外加气体（二氧化碳）作为电弧介质并保护熔滴、熔池金属及焊接区高温金属免受周围空气的有害作用。该工序焊接过程中产生焊接烟尘（G2）和焊渣（S4）。 （4）打磨：主要对焊接后的焊疤进行打磨，打磨主要采用悬臂打磨机、气动打磨机和角磨机，针对焊接部位的不同，采用的设备不同，但打磨原理基本相同，打磨工序采用砂纸，该工序有粉尘（G3）和废砂纸（S5）产生。 （5）倒角：倒角是为了去除零件上因机加工产生的毛刺，也为了便于零件装配，一般在零件端部做出倒角，该工序有碎屑（S6）产生。 （6）铣孔：采用铣削的方法加工工件的孔，采用加工中心、仿形铣、端面铣可以加工出不同形状和功能的孔，该工序在切削液中进行，切削液随着温度升高有少量有机废气（G4）产生，该工序还会产生少量的边角料、碎屑（S7）、废切削液（S8）、废包装桶（S9）。 （7）预脱脂：工件经过机械加工后表面可能残留一定的油脂，而油脂对表面处理有较大的影响，使得工件表面亲水性差，不易成膜，因此首先应该将表面杂质及油脂去掉，本项目采用脱脂剂（主要成分为硫酸）进行预脱脂，脱脂剂使用浓度约3%，采用自来水进行调配，在预脱脂槽进行，预脱脂槽尺寸为：3.0m×1.85m×0.75m，对工件进行清洗去油，预脱脂温度为40-55℃，时间为30分钟，预脱脂槽采用天然气燃烧炉进行夹套间接加热。硫酸为非挥发性酸，在使用过程中浓度很低，基本无酸雾挥发，脱脂过程在40-55℃左右温水中，此时水蒸汽产生也不明显，且工件残留的油脂也很少，脱脂槽中石油类含量较低，几乎无油脂挥发。脱脂液每4个月更换一次，该工段产生预脱脂槽废液（S10）和天然气燃烧废气（G5）。 （8）主脱脂：为了使工件表面杂质及油脂去除的更为彻底，预脱脂水洗完成后再进行主脱脂，主脱脂成分与预脱脂相同，仅使用浓度不同，主脱脂剂使用浓度约8%，采用自来水进行调配，在主脱脂槽内进行，主脱脂槽尺寸为3.0m×1.85m×0.75m，对工件进行清洗去油，脱脂工艺在温度40-55℃下进行，时间为30 分钟，主脱脂槽与预脱脂槽共用天然气燃烧炉进行夹套间接加热。脱脂液每4个月更换一次，该工段产生主脱脂槽废液（S11）。 （9）二道水洗：主脱脂后进行两道喷淋水洗。采用回用水喷淋水洗，水洗在常温下进行，将主脱脂后残留在工件表面的脱脂剂清洗干净，每次清洗时间均为40秒，每道水洗下方均配备1个收集水槽，将喷淋水洗水临时收集后即刻回用（水泵抽取收集水槽内水送至喷淋水洗喷头使用），循环使用多次后排放（W1）、更换进入废水处理设施，一般2-3天更换一次，更换用水来自于水处理设施的回用水槽。 （10）硅烷化：硅烷作为处理剂，在硅烷槽内进行，加入自来水成为质量浓度约为6%的溶液，对工件表面物理化学性能进行调节，硅烷槽尺寸为2.0m×1.85m×0.75m，该工段产生硅烷槽废液，硅烷工艺在常温下进行，硅烷剂在使用过程中经稀释后浓度很低,且本身基本无挥发性，所以本环节无污染性废气产生。硅烷液每4个月更换一次，该工段产生硅烷槽废液（S12）。 （11）二道水洗：采用回用水喷淋水洗，水洗方法同前“2道水洗”流程，在常温下进行，将硅化后残留在工件表面的硅烷剂清洗干净，清洗时间为2分钟，该工段产生清洗废水（W2）。 （12）水分干燥：硅烷化后进入烘道进行烘干，去除工件表面水分，烘干温度60℃，烘干时间约10分钟，以天然气作为能源，天然气燃烧产生废气（G6）。 （13）喷塑：本阶段验收不涉及喷塑工艺。 （14）固化：静电喷塑后进行固化，喷塑完成的工件进入烘房，采用天然气燃烧烟气直接加热固化，加热温度为180~200℃，并保温相应的时间（40~60分钟）。该工序会产生固化废气（G9）和天然气燃烧废气（G8）。 （15）型材贴膜：将塑料膜（自带粘性）贴在固化后的工件上，该工序无污染物产生。 （16）装配玻璃：将外购的中空玻璃（已加工成所需尺寸）装配在门窗上，该工序无污染物产生。 （17）装配配件：将其他配件（包括锁、把手等配件）装配在门窗上，该工序无污染物产生。 装配完成后成品外售。

# 表四

4、主要污染源、污染物处理和排放流程 （1）废气 本阶段验收生产过程中产生的大气污染物主要有：①机加工过程中切削液随着温度升高挥发产生有机废气（以非甲烷总烃计）；②脱脂、水分干燥及固化工序使用天然气燃烧产生废气：颗粒物、二氧化硫、氮氧化物；③固化工序产生有机废气（以非甲烷总烃计）；④焊接工序产生的焊接烟尘（以颗粒物计）；⑤打磨工序产生的打磨粉尘（以颗粒物计）；⑥废水处理设施产生的恶臭（氨、硫化氢）。 （2）污染物产生情况及排放形式 ①切削液挥发有机废气 本项目机械加工设备（如单头锯、双头锯、端面铣、仿形铣、加工中心等）在工作时需要使用到切削液。切削液在使用过程中随着温度增高会有少量挥发性有机废气产生。切削液主要成分为60%水和40%矿物油，非甲烷总烃以矿物油10%挥发核算，则切削液中非甲烷总烃产生量为0.15×40%×10%=0.006（t/a），产生量较少，通过加强车间通风装置在车间无组织排放。 ②天然气燃烧废气 本项目脱脂加热、水分干燥、喷塑后固化工序需要加热。脱脂（预脱、主脱）、水分。烘干（硅烷后）采用天然气燃烧炉进行夹套间接加热；喷塑后固化直接在烘道内烘干固化，均采用管道天然气为燃料，天然气燃烧时产生少量的二氧化硫、氮氧化物和烟尘。2台烘干炉燃烧废气通过2根15米高排气筒（1#、2#）排放（1#排气简现与4#排气简合并排放）；固化烘道天然气燃烧废气与固化废气一起通过1根15m高排气简（4#）排放。 本阶段脱脂加热、水份干燥烘干炉天然气燃气耗量分别为1万Nm3/a、1万Nm3/a，固化烘干炉天然气燃气耗量为4万Nm3/a。根据《第二次全国污染源普查工业污染源产排污系数手册》，天然气工业炉窑工业废气量为13.6立方米/立方米-原料，每万立方米天然气产生0.02S千克二氧化硫、18.7千克氮氧化物、2.86千克颗粒物。 表4-1天然气燃烧情况表 产生工段 天然气 耗气量 Nm3/a 烟气量Nm3/a SO2 NOx 烟尘 排放形式 排放量 t/a 浓度mg/m3 排放量 t/a 浓度mg/m3 排放量 t/a 浓度mg/m3 脱脂加热 1万 13.6万 0.004 16.7 0.0187 78 0.00286 10 15m高排气筒排放 水份干燥 1万 13.6万 0.004 16.7 0.0187 78 0.00286 10 喷塑后固化 4万 54.4 0.016 0.45 0.0748 4.13 0.01144 0.63 实际烟气量为标况下燃烧产生的理论烟气量乘以过剩系数1.7，S为收到基硫分，取值为100。 ③固化废气 固化工段中塑粉因受热而挥发出有机废气（主要成分为环氧树脂、流平剂等），以非甲烷总烃计，根据《第二次全国污染源普查工业污染源产排污系数手册》，有机废气产生量为1.2千克/吨-原料，因此非甲烷总烃产生量为30×0.0012=0.036t/a，喷塑流水线自带的烘道在固化时除进出口外均密闭，固化产生的有机废气通过烘道自带管道收集。固化废气最终进入1套两级串联活性炭吸附装置处理，最后由1根15米高排气简（4#）排放。未收集的废气无组织排放。 ④焊接烟尘 本项目焊接主要为气体保护焊，在焊接需使用不锈钢焊丝焊接，相对于利用焊剂的焊接方式污染小，在焊接过程中产生少量的烟尘。根据《第二次全国污染源普查工业污染源产排污系数手册》，颗粒物产生系数为9.19千克/吨-原料，本项目焊丝用量为0.3吨/年，则本项目焊接工段颗粒物产生量为：0.3×9.19×10-3=0.002757t/a，焊接烟尘采用移动烟尘净化装置进行收集处理，未收集的烟尘在车间内无组织排放。 ⑤打磨粉尘 本项目焊接后需对焊疤进行打磨处理，打磨工序有粉尘产生，以颗粒物进行评价，根据《第二次全国污染源普查工业污染源产排污系数手册》，打磨工序颗粒物产污系数为2.19千克/吨-原料，根据建设单位提供的资料，仅需对焊疤处进行打磨，按总重量的10%计，根据建设单位提供资料，打磨件重量约为15t/a，则打磨工序颗粒物产生量为15×2.19×10-3=0.03285t/a，每台打磨设备均自带集气管道和滤芯装置，打磨颗粒物经设备自带集气管道收集后进入滤芯装置处理，未收集的粉尘在车间内无组织排放。 ⑥废水处理设施产生的恶臭（氨、硫化氢） 本项目自建污水处理设施采用“混凝+气浮＋水解+好氧＋超滤+反渗透+三效蒸发器”工艺处理，污水处理过程中，由于伴随微生物、原生动物、菌股团等生物的新陈代谢而产生恶臭污染物，其主要成分为H2S和NH3。污水处理设施全部布置加盖处理，因此，污水处理站运营期产生的恶臭污染物较少，无组织排放。 表4-1废气主要污染物的产生、处理和排放情况 废气来源/工段 主要污染物 排放 形式 治理措施 排气筒高度（m） 排气筒内径（m） 检测点 设置 排放去向 备注 天然气燃烧废气、固化废气 颗粒物、氮氧化物、二氧化硫、非甲烷总烃 4#排气筒 二级活性炭吸附装置 15 0.3 4#排气筒进出口 通过排气筒排放 1#排气筒并入4#排气筒 水分干燥废气 颗粒物、氮氧化物、二氧化硫 2#排气筒 / 15 0.3 2#排气筒出口 通过排气筒排放 有组织规范化排放 焊接烟尘、打磨粉尘 总悬浮颗粒物 无组织 绿化 / / 上1下3 周围大气 / 切削液挥发有机废气、未被收集的废气 非甲烷总烃 无组织 绿化 / / 上1下3、西厂房东门外1米 周围大气 / （2）废水 本阶段验收生产过程中产生的废水主要有：①前处理水洗环节会产生水洗废水；②员工生活会产生生活污水。 ①生活污水 本阶段职工人数30人，生活用水量按0.1m3/（人·d）计，则用水量为3m3/d（900 m3/a）。生活污水产生量按用水量80%计，则生活污水量为2.4m3/d（720m3/a），生活污水接管至苏州市吴江区芦墟污水处理有限公司处理。 ②生产废水 根据建设单位提供资料，本项目生产废水产生量为5t/d（1500t/a），进入1套污水处理设施处理，废水处理设施设计能力为20t/d，废水处理设施产生的浓液经三效蒸发器蒸发后超浓液作为危废处理，洁净水全部回用，不外排，不设生产废水排污口。 表4-2废水主要污染物的产生、处理和排放情况表 废水 类别 废水 来源 主要污染物 排放 规律 治理措施 排放量 （m³/a） 排放去向 生活 污水 办公、 生活 pH、化学需氧量、悬浮物、氨氮、总氮、总磷 间歇 / 720 接管至苏州市吴江区芦墟污水处理有限公司 （3）噪声 本项目噪声主要来源于数控双头锯、4轴加工中心、转盘单头锯、端面铣、辅助设备、废气处理风机等设备运转产生的噪声。通过选用低噪声设备；通过合理布局，采用隔声、减震、厂区内绿化等措施，降低噪声对周围的影响。噪声产生、处理情况见表4-3。 表4-3噪声产生、处理情况表 设备名称 数量（台） 声强dB（A） 所在位置 运行方式 治理措施 数控双头锯 3 78dB（A） 生产车间 连续 选用低噪声设备；通过合理布局，采用隔声、减震、厂区内绿化等措施 4轴加工中心 1 78dB（A） 转盘单头锯 2 78dB（A） 端面铣 3 78dB（A） 焊机 2 78dB（A） 倒角机 1 88dB（A） 单面铣床 2 88dB（A） 仿形铣 1 85dB（A） 角码机 1 78dB（A） 组角机 1 75dB（A） 冲床 1 82dB（A） 压线锯 1 78dB（A） 填充机 1 75dB（A） 压线锯冲床1 1 85dB（A） 磨床 1 82dB（A） 空压机 2 88dB（A） 风机 2 88dB（A） （4）固体废物 本阶段主要固废为边角料、碎屑、收集的粉尘、废包装容器、废切削液、废机油、焊渣、废砂纸、废抹布、脱脂槽废液、硅烷槽废液、超浓液/结晶渣、污泥、废过滤芯、废布袋、废膜、废活性炭以及员工产生的生活垃圾。 固体废物产生及处置情况见表4-4。 表4-4固体废物产生及处置去向 废物名称 废物类别 产生工序 危废代码 环评年产生量（t） 本阶段年估算量（t） 处理方式 边角料、碎屑 一般固废 机加工 / 10 3 收集后综合利用 废砂纸 检验 / 0.5 0.1 焊渣 焊接 / 0.1 0.1 收集的粉尘 废气处理 / 0.646 0.2 有机污泥 一般固废 废水处理 / 5 1.5 收集后综合利用 废抹布 擦拭 / 0.2 0.02 废过滤芯 废气处理 / 0.2 0.05 废布袋 废气处理 / 1 0.3 废膜 废水处理 / 0.5 0.2 废切削液 危险废物 机加工 900-006-09 0.5 0.15 委托苏州巨联环保有限公司处理 废包装容器 原料使用 900-041-49 0.22 0.08 结晶渣 三效蒸发浓缩 900-013-11 3 1 脱脂槽废液 脱脂 336-064-17 19.98 5.7 硅烷槽废液 硅烷化 336-064-17 6.66 2.1 化学污泥、浮渣 废水处理 462-001-62 1 0.35 废活性炭 废气处理 900-39-49 0.461 0.3 废机油 设备维护 900-249-08 0.2 0.1 生活垃圾 生活垃圾 员工生活 / 24 24 委托环卫部门清运 检测点位示意图： 注： OG1~OG4、OA1为无组织检测点位；◎为排气筒；★为废水检测点位； ▲N1~▲N4为噪声检测点位；㐃为空压机。 图4-2检测点位示意图

# 表五

5、变动影响分析 （1）变动情况分析 表5-1建设项目变动内容核查表 类别 环办环评函〔2020〕688号文规定 实际变动情况 是否属于重大变动 性质 1、建设项目开发、使用功能发生变化的。 建设项目开发、使用功能未发生变化。 否 规模 2、生产、处置或储存能力增大30%及以上的。 生产、处置或储存能力未发生变化。 否 3、生产、处置或储存能力增大，导致废水第一类污染物排放量增加的。 生产、处置或储存能力未发生变化。 否 4、位于环境质量不达标区的建设项目生产、处置或储存能力增大，导致相应污染物排放量增加的（细颗粒物不达标区，相应污染物为二氧化硫、氮氧化物、可吸入颗粒物、挥发性有机物；臭氧不达标区，相应污染物为氮氧化物、挥发性有机物；其他大气、水污染物因子不达标区，相应污染物为超标污染因子）；位于达标区的建设项目生产、处置或储存能力增大，导致污染物排放量增加10%及以上的。 项目位于环境质量不达标区，未增大处置或储存能力，未增加污染物排放量。 否 地点 5、重新选址；在原厂址附近调整（包括总平面布置变化）导致环境防护距离范围变化且新增敏感点的。 项目未重新选址。 否 生产工艺 6、新增产品品种或生产工艺（含主要生产装置、设备及配套设施）、主要原辅材料、燃料变化，导致以下情形之一： (1)新增排放污染物种类的（毒性、挥发性降低的除外）； (2)位于环境质量不达标区的建设项目相应污染物排放量增加的； (3)废水第一类污染物排放量增加的； (4)其他污染物排放量增加10%及以上的。 项目未新增产品品种或生产工艺（含主要生产装置、设备及配套设施），主要原辅材料、燃料变化未发生变化。 否 7、物料运输、装卸、贮存方式变化，导致大气污染物无组织排放量增加10%及以上的。 项目物料运输、装卸、贮存方式未发生变化。 否 环境保护措施 8、废气、废水污染防治措施变化，导致笫6条中所列情形之一（废气无组织排放改为有组织排放、污染防治措施强化或改进的除外）或大气污染物无组织排放量增加10%及以上的。 本次验收项目已按阶段落实各项污染防治；本次为第一阶段验收，本阶段1#排气筒废气与4#排气筒经二级活性炭吸附装置处理后经过15m排气筒排放； 废水污染防治措施未变化。 否 9、新增废水直接排放口；废水由间接排放改为直接排放；废水直接排放口位置变化，导致不利环境影响加重的。 项目未新增废水直接排放口；废水未由间接排放改为直接排放；废水直接排放口位置未发生变化。 否 10、新增废气主要排放口（废气无组织排放改为有组织排放的除外）；主要排放口排气筒高度降低10%及以上的。 项目未新增废气主要排放口。 否 11、噪声、土壤或地下水污染防治措施变化，导致不利环境影响加重的。 项目噪声、土壤或地下水污染防治措施未发生变化。 否 12、固体废物利用处置方式由委托外单位利用处置改为自行利用处置的（自行利用处置设施单独开展环境影响评价的除外）；固体废物自行处置方式变化，导致不利环境影响加重的。 固体废物利用处置方式未发生变化。 否 13、事故废水暂存能力或拦截设施变化，导致环境风险防范能力弱化或降低的。 事故废水暂存能力或拦截设施未发生变化。 否 根据《关于印发污染影响类建设项目重大变动清单（试行）的通知》（环办环评函〔2020〕688号），本阶段验收无重大变动。

# 表六

6、建设项目环境影响报告表主要结论及审批部门审批意见 ①：环境影响报告表主要结论 本项目符合当前国家产业政策;项目符合区域规划和相关环保规划要求，选址布局合理;项目符合“三线一单”要求，满足国家相关政策、法规的要求。 综上所述，通过对项目所在区域的环境现状评价及项目投产后可能产生的环境影响分析，认为本项目在认真执行设计方案及环评中提出的污染防治措施后，营运期产生的污染物对环境影响很小，从环境保护的角度出发，江苏牧尚门窗科技有限公司年产智能门窗1万件、环保设备1000套项目的建设是可行的。 ②：审批部门审批意见 苏州市生态环境局 苏环建〔2021〕09第0084号 关于对江苏牧尚门窗科技有限公司建设项目环境影响报告表的批复 江苏牧尚门窗科技有限公司： 你公司报送的《年产智能门窗1万件、环保设备1000套项目报告表》，以下简称《报告表》收悉。经研究，现批复如下： 一、项目基本情况 项目位于苏州市吴江区黎里镇临沪大道南侧，建设内容为年产智能门窗1万件、环保设备1000套项目。 二、根据你单位委托苏州清泉环保科技有限公司（编制主持人：许庆雷，职业资格证书管理号：07353243506320357）编制的《报告表》结论，该项目的实施将对生态环境造成一定影响，在切实落实各项污染防治、环境风险防范，确保各类污染物稳定达标排放的前提下，从生态环境保护角度分析，该项目建设对环境的不利影响可得到缓解和控制。我局原则同意《报告表》的环境影响评价总体结论和拟采取的生态环境保护措施。 三、该项目建设必须严格执行环境保护设施与主体工程同时设计、同时施工、同时投产的“三同时”制度。在项目工程设计、建设和环境管理中，你公司须落实《报告表》中提出的各项生态环境保护要求，确保各类污染物达标排放，并应着重做好以下工作： 1.厂区应实行“清污分流、雨污分流”。项目生活污水达标后通过市政污水管网排入芦墟污水处理有限公司处理，尾水达标排放；进一步优化废水处理工艺，确保生产废水通过自建废水处理设施处理后循环使用，不外排。 2.本项目产生的废气须收集处理后排放，排气筒高度不低于15米；其中非甲烷总烃、颗粒物排放执行《大气污染物综合排放标准》（DB32/4041-2021）表1及表3标准；天然气燃烧废气排放执行《工业炉窑大气污染物排放标准》（DB32/3728-2019）表1标准；自建污水处理设施恶臭排放执行挥发性有机物无组织排放执行《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）表1标准；《挥发性有机物无组织排放控制标准》（GB37822-2019）相关要求；加强对无组织排放源的管理，规范生产操作，减少废气无组织排放。 3.本项目须选用低噪声设备，对高噪声设备须采取有效的减振、隔声等降噪措施并合理布局，北侧厂界噪声执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中4类标准限值；其他厂界噪声执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中3类标准限值。 4.按“减量化、资源化、无害化”的处置原则，落实各类固体废物特别是危险废物的收集、处置和综合利用措施，危险废物必须委托有资质单位安全处置。厂内危险废物暂存场所应符合《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）要求，确保不对周围环境和地下水造成影响。 5.你公司在项目设计、施工建设和生产中总平面布局以及主要工艺设备、储运设施、公辅工程、污染防治设施安装、使用中涉及安全生产的应遵守设计使用规范和相关主管部门要求;应对污水处理、粉尘治理等各类环境治理设施开展安全风险辨识管控，健全内部污染防治设施稳定运行和管理责任制度，严格依据标准规范建设环境治理设施，确保环境治理设施安全、稳定、有效运行。 6.按《江苏省排污口设置及规范化整治管理办法》（苏环控〔1997〕122号）的规定规范设置各类排污口及标识。 7.按报告表提出的要求制定自行监测方案，并规范开展监测活动。 四、本项目实施后，污染物年排放量初步核定为：生活污水污染物（接管考核量）：废水量≤1920吨、COD≤0.576吨、SS≤0.384吨、氨氮≤0.058吨、总磷≤0.006吨、总氮≤0.096吨。大气污染物：有组织非甲烷总烧排放量≤0.024吨、有组织颗粒物排放量≤0.685吨、有组织二氧化硫排放量≤0.036吨、有组织氮氧化物排放量≤0.354吨；无组织非甲烷总经排放量≤0.03吨、无组织颗粒物排放量≤0.1316吨。 五、严格落实生态环境保护主体责任，你公司应当对《报告书》的内容和结论负责。 六、你公司应当依照《排污许可管理条例》规定，及时申请排污许可证；未取得排污许可证的，不得排放污染物。按照《建设项目竣工环境保护验收暂行办法》办理环保设施竣工验收手续。需要配套建设的环境保护设施未建成、未经验收或者经验收不合格，建设项目已投入生产或者使用的，生态环境部门将依法进行查处。 七、苏州市吴江生态环境局组织开展该工程的“三同时”监督检查和日常监督管理工作。 八、建设单位是该建设项目环境信息公开的主体，须自收到我局批复后及时将该项目报告书的最终版本予以公开。同时应按照《建设项目环境影响评价信息公开机制方案》（环发〔2015〕162号）做好建设项目开工前、施工期和建成后的信息公开工作。 九、如该项目所涉及污染物排放标准发生变化，应执行最新的排放标准。 十、该项目在建设过程中若项目的性质、规模、地点、采用的生产工艺或者防治污染、防止生态破坏的措施、设施发生重大变动的，应当重新报批项目的环境影响评价文件。自批准之日起，如超过5年方决定工程开工建设的，环境影响评价文件须报重新审核。 苏州市生态环境局 2021年11月24日

# 表七

7、验收监测质量保证及质量控制 7.1该项目检测分析及仪器见表7-1。 表7-1检测分析方法 检测 类型 检测项目 检测方法 使用仪器 仪器编号 检定/校准 有效期 方法 检出限 废水 pH值 《水质 pH值的测定 电极法》HJ 1147-2020 PHBJ-260便携式pH计 QSSZ-YQ-113 2022.06.30 / 化学 需氧量 《水质 化学需氧量的测定 重铬酸盐法》 HJ 828-2017 50mL滴定管 QSSZ-YQ-434 2024.10.28 4mg/L 悬浮物 《水质 悬浮物的测定 重量法》GB/T 11901-1989 ME204E 万分之一天平 QSSZ-YQ-220 2022.09.27 / 氨氮 《水质 氨氮的测定 纳氏试剂分光光度法》 HJ 535-2009 UV-7504 紫外可见分光光度计 QSSZ-YQ-218 2022.09.28 0.025 mg/L 总磷 《水质 总磷的测定 钼酸铵分光光度法》 GB/T 11893-1989 QSSZ-YQ-217 0.01 mg/L 总氮 《水质 总氮的测定 碱性过硫酸钾消解紫外分光光度法》HJ 636-2012 QSSZ-YQ-218 0.05 mg/L 石油类 《水质 石油类和动植物油类的测定 红外分光光度法》 HJ 637-2018 OIL460型红外分光测油仪 QSSZ-YQ-210 2022.10.14 0.06 mg/L 有组织废气 非甲烷总烃 《固定污染源废气 总烃、甲烷和非甲烷总烃的测定 气相色谱法》 HJ 38-2017 YQ3000-C全自动烟尘（气）测试仪 QSSZ-YQ-010 QSSZ-YQ-009 2022.10.14 0.07 mg/m3 MH3052型真空箱气袋采样器 QSSZ-YQ-083 QSSZ-YQ-084 / GC9790Ⅱ 气相色谱仪 QSSZ-YQ-301 2023.05.23 颗粒物 《固定污染源废气 低浓度颗粒物的测定 重量法》HJ 836-2017 YQ3000-C全自动烟尘（气）测试仪 QSSZ-YQ-010 QSSZ-YQ-009 2022.10.14 1.0 mg/m3 MH3041烟气含湿量检测仪 QSSZ-YQ-021 QSSZ-YQ-022 2022.10.19 MS105DU十万分之一天平 QSSZ-YQ-219 2022.09.27 二氧化硫 《固定污染源废气 二氧化硫的测定 定电位电解法》HJ 57-2017 YQ3000-C全自动烟尘（气）测试仪 QSSZ-YQ-010 2022.10.14 3mg/m3 氮氧化物 《固定污染源废气 氮氧化物的测定 定电位电解法》HJ 693-2014 3mg/m3 采样 方法 《固定污染源排气中颗粒物测定与气态污染物采样方法》GB/T 16157-1996 / / / / 无组织废气 总悬浮颗粒物 《环境空气 总悬浮颗粒物的测定 重量法》 GB/T 15432-1995及修改单 MH1200全自动大气颗粒物采样器 QSSZ-YQ-026 QSSZ-YQ-027 QSSZ-YQ-028 QSSZ-YQ-029 2022.10.14 0.001 mg/m3 kestrel5500袖珍气象追踪仪 QSSZ-YQ-049 2022.09.28 ME204E万分之一天平 QSSZ-YQ-220 2022.09.27 氨 《环境空气和废气 氨的测定 纳氏试剂分光光度法》HJ 533-2009 MH1200全自动大气颗粒物采样器 QSSZ-YQ-026 QSSZ-YQ-027 QSSZ-YQ-028 QSSZ-YQ-029 2022.10.14 0.01 mg/m3 kestrel5500袖珍气象追踪仪 QSSZ-YQ-049 2022.09.28 UV-7504紫外可见分光光度计 QSSZ-YQ-218 2022.09.28 硫化氢 亚甲基蓝分光光度法 《空气和废气监测分析方法》（第四版增补版）国家环境保护总局（2007年）3.1.11.2 MH1200全自动大气颗粒物采样器 QSSZ-YQ-026 QSSZ-YQ-027 QSSZ-YQ-028 QSSZ-YQ-029 2022.10.14 0.001 mg/m3 kestrel5500袖珍气象追踪仪 QSSZ-YQ-049 2022.09.28 UV-7504紫外可见分光光度计 QSSZ-YQ-217 2022.09.28 非甲烷总烃 《环境空气 总烃、甲烷和非甲烷总烃的测定 直接进样-气相色谱法》 HJ 604-2017 NH17C100-B 气垫抽气泵 QSSZ-YQ-088QSSZ-YQ-089QSSZ-YQ-090QSSZ-YQ-091 / 0.07 mg/m3 kestrel5500袖珍气象追踪仪 QSSZ-YQ-049 2022.09.28 GC9790Ⅱ 气相色谱仪 QSSZ-YQ-301 2023.05.23 噪声 工业企业厂界噪声 《工业企业厂界环境噪声排放标准》GB 12348-2008 AWA6228+ 多功能声级计 QSSZ-YQ-066 2023.03.06 / AWA6021A 声校准器 QSSZ-YQ-043 2022.10.14 kestrel5500 袖珍气象追踪仪 QSSZ-YQ-049 2022.09.28 7.2废水废气监测分析过程中的质量保证和质量控制 ①废水 （1）按规范要求合理设置监测点位，确定监测因子与频次，以保证监测结果具有科学性和代表性。 （2）参加竣工验收监测采样和测试的人员，经考核合格并持证上岗。 （3）监测数据和报告执行三级审核制度。 （4）废水监测分析过程中的质量保证和质量控制 水样的采集、运输、保存、实验室分析和数据计算的全过程均按《环境水质监测质量保证手册》（第四版）的要求进行。采样过程中应采集一定比例的平行样；实验室分析过程均使用标准物质、采用空白试验、平行样测定、加标回收率测定等，并对质控数据分析。 ②废气 （1）避免被测排放物中共存污染物因子对仪器分析的交叉干扰； （2）被测排放物的浓度在仪器测试量程的有效范围即仪器量程的30～70%之间。 （3）空气采样器等在进入现场前应对采样器流量计进行校核，在测试时应保证其采样流量的准确； （4）现场采样及检测过程中采取全程序空白等质控措施。 表7-2废气质量控制统计表 7.3噪声检测分析过程中的质量保证和质量控制 测量仪器和校准仪器检定合格，并在有效使用期限内；声级计在测试前后用标准发生源进行校准，测量前后仪器的示值偏差均不大于0.5dB，测试数据有效。声级计校准结果见表7-3。 表7-3噪声校准表单位：Leq[dB(A)] 测量时间 天气情况 声学校正 校准值为：93.9dB（A） 结果 昼间：2022年05月11日 阴，东风 风速：2.9m/s 测量前：93.9dB （A） 测量后：94.2dB （A） 有效 昼间：2022年05月12日 阴，东风 风速：2.8m/s 测量前：94.0dB （A） 测量后：93.9dB （A） 有效

# 表八

8、验收监测内容 该项目各污染物检测点位、项目和频次详见表8-1。 表8-1污染物检测点位、项目和频次一览表 类别 检测点位 检测符号、编号 检测项目 检测频次 有组织废气 2#排气筒出口、4#排气筒进出口 / 非甲烷总烃、颗粒物、氮氧化物、二氧化硫 3次/周期，2个周期 无组织废气 上风向G1、 下风向G2-G4、 ○G1、○G2、○G3、○G4， 总悬浮颗粒物、非甲烷总烃、氨、硫化氢 3次/周期，2个周期 生产车间东门外1米A1 ○A1 非甲烷总烃 厂界噪声 东、南、西、北厂界外1米 ▲N1~▲N2 昼间噪声 1次/周期，2个周期 废水 生活污水收集池 生活污水收集池、回用水池 pH值、化学需氧量、悬浮物、氨氮、总磷、总氮、石油类 4次/周期，2个周期

# 表九

| 验收检测期间工况 | 2022年05月11～12日；2022年07月05～06日青山绿水（苏州）检验检测有限公司对“江苏牧尚门窗科技有限公司年产智能门窗1万件、环保设备1000套项目（第一阶段）”进行验收检测。验收检测期间，该项目各生产线生产正常，主体工程工况稳定，各项环保治理设施均处于运行状态。具体工况见表1。 表1检测期间工况表 检测日期 产品名称 验收产能（/年） 检测期间生产量（/天） 生产负荷（%） 2022.05.11 智能门窗 3000件 9件 90% 2022.05.12 智能门窗 3000件 9件 90% 2022.07.05 智能门窗 3000件 8件 80% 2022.07.06 智能门窗 3000件 8件 80% |
| --- | --- |
| 9、验收监测结果 （1）废水检测结果 ①本阶段验收检测在厂区生活污水总排口设一个检测点位W1，废水检测结果见表9-1。 表9-1 废水检测结果 采样地点 检测项目 检测结果（mg/L） 参考 限值（mg/L） 达标情况 2022年05月11日 2022年05月12日 1 2 3 4 日均值/范围 1 2 3 4 日均值/范围 生活污水总排口W1 样品描述 浅黄 异味 浅黄 异味 浅黄 异味 浅黄 异味 / 浅黄 异味 浅黄 异味 浅黄 异味 浅黄 异味 / / / pH值 （无量纲） 7.3 7.4 7.3 7.3 7.3~7.4 7.4 7.3 7.4 7.3 7.3~7.4 6-9 达标 化学需氧量 170 169 162 165 166 152 148 145 143 147 300 达标 悬浮物 92 87 83 90 88 84 75 88 82 82 200 达标 氨氮 21.1 22.0 17.3 18.5 19.7 16.2 15.0 17.6 16.3 16.3 35 达标 总磷 2.07 2.02 1.97 2.12 2.04 2.12 2.09 2.04 2.19 2.11 5 达标 总氮 24.6 28.0 28.8 26.3 26.9 23.0 25.2 22.7 26.3 24.3 50 达标 备注 1、采样方式为瞬时采样，只对当时采集的样品负责； 2、排放限值参考苏州市吴江区芦墟污水处理有限公司接管标准。 ②本阶段生产废水经厂区污水处理设施处理后，洁净水全部回用，回用水检测结果见9-2。 表9-2 回用水检测结果 采样地点 检测项目 检测结果（mg/L） 参考 限值（mg/L） 达标情况 2022年05月11日 2022年05月12日 1 2 3 4 日均值/范围 1 2 3 4 日均值/范围 / / 回用水W2 样品描述 无色 无味 无色 无味 无色 无味 无色 无味 / 无色 无味 无色 无味 无色 无味 无色 无味 / / / pH值 （无量纲） 7.9 7.9 7.8 7.9 7.8~7.9 7.8 7.9 7.9 7.8 7.8~7.9 6.5-9 达标 化学需氧量 16 15 16 15 16 13 13 14 12 13 30 达标 悬浮物 33 29 32 30 31 34 30 31 28 31 / / 石油类 0.09 0.11 0.10 0.32 0.16 0.32 0.30 0.28 0.29 0.30 / / 备注 采样方式为瞬时采样，只对当时采集的样品负责。 （2）废气检测结果 该项目无组织废气检测参数及结果详见表9-3、9-4，有组织废气检测结果见表9-5。 表9-3无组织废气检测主要气象参数表 采样 日期 采样 项目 采样 点位 采样 频次 温度 （℃） 湿度 （%） 大气压 （kPa） 风速 （m/s） 风向 天气 情况 2022年05月11日 非甲烷总烃 上风向G1 下风向G2 下风向G3 下风向G4 第一次 21.6~21.9 64~65 101.66~101.69 2.9~3.0 东 阴 第二次 23.2~23.4 62~63 101.50~101.52 2.8~3.0 东 阴 第三次 24.0~24.2 62~63 101.42~101.43 2.7~2.8 东 阴 生产车间东门外1米A1 第一次 22.4~22.8 63~64 101.56~101.60 2.7~2.9 东 阴 第二次 23.9~24.0 62 101.44~101.45 2.7~2.8 东 阴 第三次 23.7~23.8 64 101.50~101.51 2.9~3.1 东 阴 2022年05月12日 非甲烷总烃 上风向G1 下风向G2 下风向G3 下风向G4 第一次 20.6~20.8 65~66 101.77~101.79 2.9~3.0 东 阴 第二次 22.1~22.4 64~65 101.61~101.64 2.8~2.9 东 阴 第三次 22.9~23.1 64~65 101.54~101.55 2.8~2.9 东 阴 生产车间东门外1米A1 第一次 21.3~21.7 65~66 101.68~101.72 2.8~3.0 东 阴 第二次 22.6~22.8 64~65 101.57~101.59 2.8~2.9 东 阴 第三次 22.2~22.5 63~65 101.60~101.64 2.8~3.0 东 阴 续表9-3 无组织废气检测主要气象参数表 采样 日期 采样项目 采样 点位 采样 频次 温度 （℃） 湿度 （%） 大气压 （kPa） 风速 （m/s） 风向 天气 情况 2022年05月11日 总悬浮颗粒物 上风向G1 下风向G2 下风向G3 下风向G4 第一次 21.6 65 101.69 3.0 东 阴 第二次 23.2 63 101.52 2.9 东 阴 第三次 24.2 62 101.42 2.7 东 阴 硫化氢、氨 第一次 21.6 65 101.69 3.0 东 阴 第二次 23.2 63 101.52 2.9 东 阴 第三次 24.2 62 101.42 2.7 东 阴 第四次 23.6 65 101.52 3.0 东 阴 2022年05月12日 总悬浮颗粒物 上风向G1 下风向G2 下风向G3 下风向G4 第一次 20.6 65 101.79 2.9 东 阴 第二次 22.1 65 101.64 2.8 东 阴 第三次 23.1 64 101.54 3.0 东 阴 硫化氢、氨 第一次 20.6 65 101.79 2.9 东 阴 第二次 22.1 65 101.64 2.8 东 阴 第三次 23.1 64 101.54 3.0 东 阴 第四次 21.3 63 101.73 2.9 东 阴 表9-4无组织废气检测结果 采样 日期 检测 项目 采样频次 检测结果（mg/m3） 上风向G1 下风向G2 下风向G3 下风向G4 生产车间东门外1米A1 2022年05月11日 非甲烷总烃（以碳计） 第一次 0.70 0.96 0.87 1.03 1.29 第二次 0.68 1.10 0.85 1.00 1.31 第三次 0.72 0.94 0.92 1.03 1.27 参考限值（mg/m3） / 4 6 达标情况 达标 达标 2022年05月12日 非甲烷总烃（以碳计） 第一次 0.70 0.90 1.07 0.97 1.31 第二次 0.73 0.88 1.03 0.99 1.23 第三次 0.72 0.86 1.06 0.99 1.28 参考限值（mg/m3） / 4 6 达标情况 达标 达标 备注 G2~G4、A1排放限值分别参考《大气污染物综合排放标准》（DB 32/4041-2021）表3、表2。 续表9-4无组织废气检测结果 采样 日期 检测项目 采样时间 检测结果 上风向G1 下风向G2 下风向G3 下风向G4 2022年05月11日 总悬浮颗粒物（mg/m3） 第一次 0.179 0.269 0.376 0.323 第二次 0.199 0.235 0.361 0.289 第三次 0.181 0.254 0.399 0.308 参考限值（mg/m3） / 0.5 达标情况 达标 氨 第一次 0.04 0.10 0.08 0.08 第二次 0.05 0.10 0.07 0.08 第三次 0.05 0.11 0.07 0.09 第四次 0.05 0.09 0.08 0.08 参考限值（mg/m3） / 1.5 达标情况 达标 硫化氢 第一次 ND ND ND ND 第二次 ND ND ND ND 第三次 ND ND ND ND 第四次 ND ND ND ND 参考限值（mg/m3） / 0.06 达标情况 达标 2022年05月12日 总悬浮颗粒物（mg/m3） 第一次 0.196 0.268 0.393 0.303 第二次 0.198 0.287 0.359 0.323 第三次 0.180 0.253 0.379 0.289 参考限值（mg/m3） / 0.5 达标情况 达标 氨 第一次 0.05 0.09 0.11 0.08 第二次 0.06 0.09 0.10 0.07 第三次 0.04 0.08 0.11 0.09 第四次 0.05 0.08 0.10 0.07 参考限值（mg/m3） / 1.5 达标情况 达标 硫化氢 第一次 ND ND ND ND 第二次 ND ND ND ND 第三次 ND ND ND ND 第四次 ND ND ND ND 参考限值（mg/m3） / 0.06 达标情况 达标 备注 总悬浮颗粒物排放限值参考《大气污染物综合排放标准》（DB 32/4041-2021）表3；硫化氢、氨排放限值参考《恶臭污染物排放标准》（GB 14554-93）表1二级新扩改建； “ND”表示低于检出限，检出限见附表4。 表9-5有组织废气检测结果 检测项目 检测结果 参考 限值 达标 情况 2022年05月11日 2022年05月12日 检测点位 2#排气筒出口 2#排气筒出口 / / 测点温度（℃） 45 44 45 43 45 44 废气流速（m/s） 7.4 7.5 7.3 7.6 7.7 7.8 废气流量（标态）（m3/h） 6238 6393 6171 6478 6515 6593 含湿量（%） 3.3 3.2 3.2 3.1 3.3 3.3 颗粒物 实测排放浓度 （mg/m3） 3.7 2.8 3.4 2.9 3.1 2.7 20 达标 排放速率 （kg/h） 2.3×10-2 1.8×10-2 2.1×10-2 1.9×10-2 2.0×10-2 1.8×10-2 1 达标 备注 排放限值参考《大气污染物综合排放标准》（DB 32/4041-2021）表1。 续表9-5有组织废气检测结果 检测项目 检测结果 参考 限值 达标情况 2022年07月05日 2022年07月06日 检测点位 2#排气筒出口 / / 燃料 天然气 天然气 测点温度（℃） 44 45 44 42 42 43 废气流速（m/s） 7.4 7.5 7.5 7.5 7.5 7.5 废气流量（标态）（m3/h） 6294 6323 6347 6327 6374 6377 氧含量（%） 17.4 17.3 17.4 17.4 17.4 17.5 含湿量（%） 3.3 3.2 3.2 3.2 3.2 3.3 二氧化硫 实测排放浓度（mg/m3） 3 ND ND ND ND ND / / 折算排放浓度（mg/m3） 10 ND ND ND ND ND 80 达标 排放速率（kg/h） 2×10-2 —— —— —— —— —— / / 氮氧化物 实测排放浓度（mg/m3） 4 3 3 4 4 4 / 折算排放浓度（mg/m3） 13 10 10 13 13 14 180 达标 排放速率（kg/h） 3×10-2 2×10-2 2×10-2 3×10-2 3×10-2 3×10-2 / 备注 排放限值参考《工业炉窑大气污染物排放标准》（DB 32/3728-2020）表1，基准氧含量以9%计； “ND”表示低于检出限，排放速率不予计算，以“——”表示；检出限见附表2。 续表9-5有组织废气检测结果 检测项目 检测结果 参考 限值 达标情况 2022年05月11日 检测点位 4#固化排气筒进口 4#固化排气筒出口 / / 测点温度（℃） 54 53 54 54 55 56 废气流速（m/s） 11.6 11.5 11.5 13.1 13.0 13.2 废气流量（标态）（m3/h） 9544 9493 9425 10781 10716 10831 含湿量（%） 2.5 2.5 2.5 2.4 2.4 2.5 非甲烷总烃（以碳计） 实测排放浓度（mg/m3） 4.33 4.14 4.82 2.44 2.43 2.37 60 达标 排放速率（kg/h） 4.13×10-2 3.93×10-2 4.54×10-2 2.63×10-2 2.60×10-2 2.57×10-2 3 达标 备注 排放限值参考《大气污染物综合排放标准》（DB 32/4041-2021）表1。 续表9-5有组织废气检测结果 检测项目 检测结果 参考 限值 达标情况 2022年05月12日 检测点位 4#固化排气筒进口 4#固化排气筒出口 / / 测点温度（℃） 54 54 54 55 55 56 废气流速（m/s） 11.4 11.6 11.3 13.0 12.8 13.1 废气流量（标态）（m3/h） 9456 9603 9320 10755 10726 10770 含湿量（%） 2.5 2.5 2.5 2.4 2.4 2.5 非甲烷总烃（以碳计） 实测排放浓度（mg/m3） 4.27 4.07 3.84 2.38 2.15 2.07 60 达标 排放速率（kg/h） 4.04×10-2 3.91×10-2 3.58×10-2 2.56×10-2 2.31×10-2 2.23×10-2 3 达标 备注 排放限值参考《大气污染物综合排放标准》（DB 32/4041-2021）表1。 续表9-5有组织废气检测结果 检测项目 检测结果 参考 限值 达标情况 2022年05月11日 2022年05月12日 检测点位 4#固化排气筒出口 / / 燃料 天然气 天然气 测点温度（℃） 54 55 56 55 55 56 废气流速（m/s） 13.1 13.0 13.2 13.0 12.8 13.1 废气流量（标态）（m3/h） 10781 10716 10831 10755 10726 10770 氧含量（%） 17.2 17.3 17.3 17.3 17.4 17.2 含湿量（%） 2.4 2.4 2.5 2.4 2.4 2.5 颗粒物 实测排放浓度（mg/m3） 1.3 1.1 1.5 1.1 1.4 1.3 / 折算排放浓度（mg/m3） 4.1 3.6 4.9 3.6 4.7 4.1 20 达标 排放速率（kg/h） 1.4×10-2 1.2×10-2 1.6×10-2 1.2×10-2 1.5×10-2 1.4×10-2 / 备注 排放限值参考《工业炉窑大气污染物排放标准》（DB 32/3728-2020）表1，基准氧含量以9%计。 续表9-5有组织废气检测结果 检测项目 检测结果 参考 限值 达标情况 2022年05月11日 2022年05月12日 检测点位 4#固化排气筒出口 / / 燃料 天然气 天然气 测点温度（℃） 56 57 57 56 56 57 废气流速（m/s） 13.0 13.0 13.1 12.9 13.0 13.0 废气流量（标态）（m3/h） 10740 10761 10790 10663 10969 10759 氧含量（%） 17.2 17.2 17.1 17.4 17.3 17.3 含湿量（%） 2.5 2.4 2.5 2.4 2.4 2.5 二氧化硫 实测排放浓度（mg/m3） ND ND ND ND ND ND / 折算排放浓度（mg/m3） ND ND ND ND ND ND 80 达标 排放速率（kg/h） —— —— —— —— —— —— / 氮氧化物 实测排放浓度（mg/m3） ND ND ND ND ND ND / 折算排放浓度（mg/m3） ND ND ND ND ND ND 180 达标 排放速率（kg/h） —— —— —— —— —— —— / 备注 排放限值参考《工业炉窑大气污染物排放标准》（DB 32/3728-2020）表1，基准氧含量以9%计； “ND”表示低于检出限，排放速率不予计算，以“——”表示；检出限见附表4。 （3）噪声检测结果 本项目厂界噪声检测结果详见表9-6。 表9-6厂界噪声检测结果 测量时间 昼间：2022.05.11 08时31分至08时56分 测点位置 等效声级dB(A) 噪声源类型 测量值 / 东厂界外1米（N1） 64.3 / 南厂界外1米（N2） 59.4 / 西厂界外1米（N3） 62.8 频发 标 准 限 值（3类） 65 / 达标情况 达标 / 北厂界外1米（N4） 67.0 / 标 准 限 值（4类） 70 / 达标情况 达标 / 备注 1、噪声测量值低于相应噪声排放限值的，以测量值直接评价； 2、东、南、西和北排放限值分别参考《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB 12348-2008）3类和4类。 续表9-6厂界噪声检测结果 测量时间 昼间：2022.05.12 08时39分至09时04分 测点位置 等效声级dB(A) 噪声源类型 测量值 / 东厂界外1米（N1） 62.8 / 南厂界外1米（N2） 59.1 / 西厂界外1米（N3） 61.7 频发 标 准 限 值（3类） 65 / 达标情况 达标 / 北厂界外1米（N4） 67.4 / 标 准 限 值（4类） 70 / 达标情况 达标 / 备注 1、噪声测量值低于相应噪声排放限值的，以测量值直接评价； 2、东、南、西和北排放限值分别参考《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB 12348-2008）3类和4类。 （4）污染物排放总量核算 ①：废水污染物排放总量核算见表9-7。 表9-7废水排放总量核算表 污染源 污染因子 日均值（mg/L） 排放量（m³/a） 实际排放总量（t/a） 环评总量控制（t/a） 生活污水 化学需氧量 166 720 0.120 0.576 悬浮物 88 720 0.063 0.384 氨氮 19.7 720 0.014 0.058 总磷 2.04 720 0.001 0.006 总氮 26.9 720 0.019 0.096 核算公式 废水污染物实际排放量（t/a）=排放浓度(mg/L)*排放量（m³/a）/106 根据表9-7核算结果显示：本期项目废水污染物总量满足环评批复总量要求。 ②：废气污染物排放总量核算见表9-8。 表9-8废气排放总量核算表 污染源 污染物 名称 排放速率（平均，kg/h） 工作时间（h/a） 排放量t/a 合计排放总量（t/a） 环评总量控制（t/a） 2#排气筒 颗粒物 2.0×10-2 3600 0.0072 0.01224 0.685 4#排气筒 1.4×10-2 3600 0.00504 2#排气筒 二氧化硫 2.0×10-2 3600 0.0072 0.0072 0.036 4#排气筒 未检出 / / 2#排气筒 氮氧化物 3.0×10-2 3600 0.0108 0.0108 0.354 4#排气筒 未检出 / / 4#排气筒 非甲烷总烃 2.5×10-2 3600 0.009 0.009 0.024 核算公式 废气污染物排放量（t/a）=排放速率(kg/h)*工作时间（h/a）/103 备注 / 根据表9-8核算结果显示：本项目非甲烷总烃及颗粒物总量满足环评批复总量要求。 |

# 表十

该项目审批意见落实情况详见表10-1： 表10-1环评报告表审批意见执行情况检查表 审批意见（苏行审环评〔2021〕50022号） 审批意见落实情况 一、项目基本情况 项目位于苏州市吴江区黎里镇临沪大道南侧，建设内容为年产智能门窗1万件、环保设备1000套项目。 本阶段验收年产智能门窗3000件。 二、根据你单位委托苏州清泉环保科技有限公司（编制主持人：许庆雷，职业资格证书管理号：07353243506320357）编制的《报告表》结论，该项目的实施将对生态环境造成一定影响，在切实落实各项污染防治、环境风险防范，确保各类污染物稳定达标排放的前提下，从生态环境保护角度分析，该项目建设对环境的不利影响可得到缓解和控制。我局原则同意《报告表》的环境影响评价总体结论和拟采取的生态环境保护措施。 本次验收项目已按阶段落实各项污染防治，根据检测数据，本项目污染物稳定达标排放。 三、该项目建设必须严格执行环境保护设施与主体工程同时设计、同时施工、同时投产的“三同时”制度。在项目工程设计、建设和环境管理中，你公司须落实《报告表》中提出的各项生态环境保护要求，确保各类污染物达标排放，并应着重做好以下工作： 本次申请第一阶段环境保护“三同时”竣工验收。 1.厂区应实行“清污分流、雨污分流”。项目生活污水达标后通过市政污水管网排入芦墟污水处理有限公司处理，尾水达标排放；进一步优化废水处理工艺，确保生产废水通过自建废水处理设施处理后循环使用，不外排。 本项目雨污分流；根据检测报告，本项目生活污水污染物浓度满足芦墟污水处理有限公司接管标准，生活污水接管芦墟污水处理有限公司处理；生产废水通过自建废水处理设施处理后循环使用，不外排。 2.本项目产生的废气须收集处理后排放，排气筒高度不低于15米；其中非甲烷总烃、颗粒物排放执行《大气污染物综合排放标准》（DB32/4041-2021）表1及表3标准；天然气燃烧废气排放执行《工业炉窑大气污染物排放标准》（DB32/3728-2019）表1标准；自建污水处理设施恶臭排放执行挥发性有机物无组织排放执行《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）表1标准；《挥发性有机物无组织排放控制标准》（GB37822-2019）相关要求；加强对无组织排放源的管理，规范生产操作，减少废气无组织排放。 根据检测报告，本项目非甲烷总烃、总悬浮颗粒物满足《大气污染物综合排放标准》（DB32/4041-2021）排放限值；天然气燃烧废气（颗粒物、二氧化硫、氮氧化物）满足《工业炉窑大气污染物排放标准》（DB32/3728-2020）表1标准；无组织氨、硫化氢满足《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）表1标准。本项目已加强对无组织排放源的管理，规范生产操作。 3.本项目须选用低噪声设备，对高噪声设备须采取有效的减振、隔声等降噪措施并合理布局，北侧厂界噪声执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中4类标准限值；其他厂界噪声执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中3类标准限值。 根据检测报告，本项目厂界噪声满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中各项标准。 4.按“减量化、资源化、无害化”的处置原则，落实各类固体废物特别是危险废物的收集、处置和综合利用措施，危险废物必须委托有资质单位安全处置。厂内危险废物暂存场所应符合《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）要求，确保不对周围环境和地下水造成影响。 本项目一般固体废弃物收集后外售；危险废物收集到危废仓库，委托有资质单位安全处置；危废仓库满足《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）标准要求；生活垃圾委托环卫部门清运 5.你公司在项目设计、施工建设和生产中总平面布局以及主要工艺设备、储运设施、公辅工程、污染防治设施安装、使用中涉及安全生产的应遵守设计使用规范和相关主管部门要求;应对污水处理、粉尘治理等各类环境治理设施开展安全风险辨识管控，健全内部污染防治设施稳定运行和管理责任制度，严格依据标准规范建设环境治理设施，确保环境治理设施安全、稳定、有效运行。 本项目遵守设计使用规范和相关主管部门要求；已健全内部污染防治设施稳定运行和管理责任制度，严格依据标准规范建设环境治理设施，确保环境治理设施安全、稳定、有效运行。 6.按《江苏省排污口设置及规范化整治管理办法》（苏环控〔1997〕122号）的规定规范设置各类排污口及标识。 已落实各类排污口及标识。 7.按报告表提出的要求制定自行监测方案，并规范开展监测活动。 制定自行监测方案。 四、本项目实施后，污染物年排放量初步核定为：生活污水污染物（接管考核量）：废水量≤1920吨、COD≤0.576吨、SS≤0.384吨、氨氮≤0.058吨、总磷≤0.006吨、总氮≤0.096吨。大气污染物：有组织非甲烷总烧排放量≤0.024吨、有组织颗粒物排放量≤0.685吨、有组织二氧化硫排放量≤0.036吨、有组织氮氧化物排放量≤0.354吨；无组织非甲烷总经排放量≤0.03吨、无组织颗粒物排放量≤0.1316吨。 根据检测报告计算，本项目各类污染物满足环评批复总量要求。 五、严格落实生态环境保护主体责任，你公司应当对《报告书》的内容和结论负责。 已落实 六、你公司应当依照《排污许可管理条例》规定，及时申请排污许可证；未取得排污许可证的，不得排放污染物。按照《建设项目竣工环境保护验收暂行办法》办理环保设施竣工验收手续。需要配套建设的环境保护设施未建成、未经验收或者经验收不合格，建设项目已投入生产或者使用的，生态环境部门将依法进行查处。 本项目已取得排污许可证回执单；登记编号：91320509MA24UP68X1001Z。 七、苏州市吴江生态环境局组织开展该工程的“三同时”监督检查和日常监督管理工作。 / 八、建设单位是该建设项目环境信息公开的主体，须自收到我局批复后及时将该项目报告书的最终版本予以公开。同时应按照《建设项目环境影响评价信息公开机制方案》（环发〔2015〕162号）做好建设项目开工前、施工期和建成后的信息公开工作。 已公开 九、如该项目所涉及污染物排放标准发生变化，应执行最新的排放标准。 本项目已执行最新的排放标准。 十、该项目在建设过程中若项目的性质、规模、地点、采用的生产工艺或者防治污染、防止生态破坏的措施、设施发生重大变动的，应当重新报批项目的环境影响评价文件。自批准之日起，如超过5年方决定工程开工建设的，环境影响评价文件须报重新审核。 本阶段验收无重大变动。

# 表十一

11、验收检测结论 11.1项目来源 江苏牧尚门窗科技有限公司于2021年1月租赁苏州艾斯特环保设备有限公司厂房用于建设年产智能门窗1万件、环保设备1000套项目。项目位于苏州市吴江区黎里镇临沪大道南侧。 2021年02月04日，江苏牧尚门窗科技有限公司就该项目向苏州市吴江区行政审批局备案（备案证号：吴行审备〔2021〕62号、项目代码：2102-320509- 89-01-381778）。2021年07月，江苏牧尚门窗科技有限公司委托苏州清泉环保科技有限公司编制《江苏牧尚门窗科技有限公司年产智能门窗1万件、环保设备1000套项目环境影响报告表》且于2021年11月24日获得苏州市生态环境局的批复（苏环建〔2021〕09第0084号）。 此项目分期验收，本次为第一阶段验收；本阶段验收实际年产智能门窗3000件；总投资500万元，其中环保投资10万元，占总投资的2.0%。本阶段验职工人数30人；一班12小时工作制，年工作日300天，年生产3600小时。本项目不设食堂和宿舍。 项目环保执行情况见表11-1。 表11-1环保执行情况表 序号 项目 环保执行情况 1 2021年02月04日，年产智能门窗1万件、环保设备1000套项目获得备案 / 1 2021年07月编制《江苏牧尚门窗科技有限公司年产智能门窗1万件、环保设备1000套项目环境影响报告表》 2021年11月24日获得苏州市生态环境局的批复（苏环建〔2021〕09第0084号） 2 本阶段验收规模 年产智能门窗3000件 3 工程实际建设情况 相关主体工程和环保治理设施已投入运行 4 验收情况 本次申请第一阶段环境保护竣工验收 11.2检测期间工况 验收检测期间，第一阶段主体工程和环保治理设施均处于正常运行状态，工况满足验收检测要求，具体工况记录见表9-1。 11.3验收期间污染物排放检测结果 （1）废气 检测数据表明本项目有组织非甲烷总烃、厂区内非甲烷总烃及厂界总悬浮颗粒物满足《大气污染物综合排放标准》（DB32/4041-2021）表1及表3标准限值。天然气燃烧废气（有组织颗粒物、二氧化硫、氮氧化物）满足《工业炉窑大气污染物排放标准》（DB32/3728-2020）表1标准限值。无组织氨、硫化氢满足《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）表1排放限值。 （2）废水 本项目无生产废水产生，检测数据表明生活污水pH、COD、SS排放浓度符合《污水综合排放标准》（GB8978-1996）表4三级标准；氨氮、总磷、总氮排放浓度满足苏州市吴江区芦墟污水处理有限公司接管标准。 回用水pH值、化学需氧量满足《城市污水再生利用工业用水水质》（GB/T19923-2005）表1洗涤用水回用要求。 （3）噪声 检测数据表明本项目东、南、西厂界昼间噪声符合《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中3类标准限值；北厂界昼间噪声符合《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中4类标准限值。 （4）固废 该项目产生的固体废物主要有：边角料、碎屑、收集的粉尘、废包装容器、废切削液、废机油、焊渣、废砂纸、废抹布、脱脂槽废液、硅烷槽废液、超浓液/结晶渣、污泥、废过滤芯、废布袋、废膜、废活性炭以及员工产生的生活垃圾。其中危险废物委托苏州巨联环保有限公司处置，一般固废收集后综合利用，生活垃圾委托环卫部门清运。 （5）总结论 本阶段验收根据环评申报内容进行了建设，并按照环评批复落实了相关污染防治措施及相关管理要求，本阶段项目建设运行过程中没有发生重大变化，验收监测期间生产负荷稳定且达到相关要求；监测结果表明，项目污染物排放达到相关标准，主要污染物排放量也符合环评批复要求。综上，本项目基本符合环保竣工验收条件。 （6）建议 1、进一步完善固废堆放区，由专人负责，持续做好各类固体废物的分类收集、处置和综合利用； 2、本次验收仅对验收监测期间数据、现场检查情况负责，建设单位需要继续完善环保管理制度、管理措施，落实长期管理，定期对环保设施做相关监测。

附图1-项目地理位置图 附图2-周边环境图 附图3-厂区平面图 附图4-现场照片 附件1-备案证 附件2-环评批复 附件3-租赁协议 附件4-土地证 附件5-危废协议 附件6-排污登记回执 附件7-检测报告 附件8-评审意见及签到表

建设项目工程竣工环境保护“三同时”验收登记表

填表单位（盖章）：江苏牧尚门窗科技有限公司            填表人（签字）：                     项目经办人（签字）：

| 建设项目 | 项目名称 | 年产智能门窗1万件、环保设备1000套项目 | 项目代码 | 2102-320509-89-01-381778 | 建设地点 | 江苏省苏州市吴江区黎里镇临沪大道南侧 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 行业类别（分类管理名录） | C3312 金属门窗制造 | 建设性质 | 新建√ 改扩建 技术改造 迁建 | 项目厂区中心经度/纬度 | E 120.49′12.572″ N 31.02′40.744″ |
|  | 设计生产能力 | 智能门窗1万件/年、环保设备1000套/年 | 实际生产能力 | 智能门窗3000件/年 | 环评单位 | 苏州清泉环保科技有限公司 |
|  | 环评文件审批机关 | 苏州市生态环境局 | 审批文号 | 苏环建〔2021〕09第0084号 | 环评文件类型 | 报告表 |
|  | 开工日期 | / | 竣工日期 | / | 排污许可证申领时间 | 2022年03月29日 |
|  | 环保设施设计单位 | / | 环保设施施工单位 | / | 本工程排污许可证编号 | 91320509MA24UP68X1001Z |
|  | 验收单位 | 江苏牧尚门窗科技有限公司 | 环保设施监测单位 | 青山绿水（苏州）检验检测有限公司 | 验收监测时工况 | ＞75% |
|  | 投资总概算（万元） | 1800 | 环保投资总概算（万元） | 15 | 所占比例（%） | 2.5% |
|  | 本阶段总投资 | 1000 | 实际环保投资（万元） | 10 | 所占比例（%） | 1.0% |
|  | 废水治理（万元） | 5 | 废气治理（万元） | 3 | 噪声治理（万元） | 1 | 固体废物治理（万元） | 1 | 绿化及生态（万元） | / | 其他（万元） | 0 |
|  | 新增废水处理设施能力 | / | 新增废气处理设施能力 | / | 年平均工作时 | 3600小时 |
| 运营单位 | 江苏牧尚门窗科技有限公司 | 运营单位社会统一信用代码 （或组织机构代码） | 91320509MA24UP68X1 | 验收时间 | 2022年07月 |
| 污染物排放达标与总量控制（工业建设项目详填） | 污染物 | 原有排 放量(1) | 本期工程实际排放浓度(2) | 本期工程允许排放浓度(3) | 本期工程产生量(4) | 本期工程自身削减量(5) | 本期工程实际排放量(6) | 本期工程核定排放总量(7) | 本期工程“以新带老”削减量(8) | 全厂实际排放总量(9) | 全厂核定排放总量(10) | 区域平衡替代削减量(11) | 排放增减量(12) |
|  | 非甲烷总烃 | / | / | / | 0.009 | / | 0.009 | 0.009 | / | / | / | / | / |
|  | 颗粒物 | / | / | / | 0.01224 | / | 0.01224 | 0.01224 | / | / | / | / | / |
|  | 二氧化硫 |  |  |  | 0.0072 |  | 0.0072 | 0.0072 |  |  |  |  |  |
|  | 氮氧化物 |  |  |  | 0.0108 |  | 0.0108 | 0.0108 |  |  |  |  |  |
|  | 化学需氧量 | / | / | / | 0.120 | / | 0.120 | 0.120 | / | / | / | / | / |
|  | 悬浮物 | / | / | / | 0.063 | / | 0.063 | 0.063 | / | / | / | / | / |
|  | 氨氮 | / | / | / | 0.014 | / | 0.014 | 0.014 | / | / | / | / | / |
|  | 总磷 | / | / | / | 0.001 | / | 0.001 | 0.001 | / | / | / | / | / |
|  | 总氮 | / | / | / | 0.019 | / | 0.019 | 0.019 | / | / | / | / | / |

- 排放增减量：（+）表示增加，（-）表示减少。2、⑿＝⑹－⑻－⑾，⑼＝⑷－⑸－⑻－⑾＋⑴。3、计量单位：废水排放量—吨/年；废气排放量—万标立方米/年；工业固体废物排放量—万吨/年；水污染物排放浓度—毫克/升；大气污染物排放浓度—毫克/立方米；水污染物排放量—吨/年；大气污染物排放量—吨/年。