苏州市台群机械有限公司年产立式加工中心2000台、龙门加工中心300台项目（第二阶段）竣工环境保护

验收监测报告表

建设单位：苏州市台群机械有限公司

编制单位：苏州市台群机械有限公司

2023年09月

建设单位：苏州市台群机械有限公司

建设单位法人代表：徐卫东

项目负责人：欧爽林

电话：13631561412

传真：/

邮编：215143

地址：苏州市相城区黄埭镇太东路北侧高阳路西侧

# 表一

| 建设项目名称 | 苏州市台群机械有限公司年产立式加工中心2000台、龙门加工中心300台项目（第二阶段） |
| --- | --- |
| 建设单位名称 | 苏州市台群机械有限公司 |
| 建设项目性质 | 新建（√） 改扩建 技改 迁建 |
| 建设地点 | 苏州市相城区黄埭镇太东路北侧、高阳路西侧 |
| 主要产品名称 | 立式加工中心、龙门加工中心 |
| 设计生产能力 | 立式加工中心2000台/年、龙门加工中心300台/年 |
| 本阶段生产能力 | 立式加工中心2000台/年、龙门加工中心300台/年 |
| 建设项目 环评时间 | 2018年03月 | 本阶段开工 建设时间 | 2022年06月 |
| 本阶段调试时间 | 2023年8月 | 本阶段验收现场 监测时间 | 2023年8月31日~9月1日 |
| 环评报告表 审批部门 | 苏州市相城区环境保护局 | 环评报告表 编制单位 | 苏州市宏宇环境科技股份有限公司 |
| 环保设施 设计单位 | 苏州祥业环保科技有限公司 | 环保设施 施工单位 | 苏州祥业环保科技有限公司 |
| 投资总概算（万元） | 99000 | 环保投资总概算 （万元） | 500 | 比例 | 0.51% |
| 本阶段投资（万元） | 19000 | 本阶段环保投资 （万元） | 200 | 比例 | 1.05% |
| 验收监测依据 | 1、《中华人民共和国环境保护法》（2014年4月）； 2、《建设项目环境保护管理条例》（国务院令第682号，2017年7月16日）； 3、《江苏省排污口设置及规范化整治管理办法》（江苏省环境保护局，苏环管〔97〕122号）； 4、《建设项目竣工环境保护验收技术指南污染影响类》（生态环境部，公告2018年第9号，2018年5月15日）； 5、《建设项目竣工环境保护验收暂行办法》（国环规环评〔2017〕4号，2017年11月20日）； 6、《关于印发污染影响类建设项目重大变动清单（试行）的通知》（环办环评函〔2020〕688号）； 7、《关于建设项目竣工环境保护验收有关事项的通知》（苏环办〔2018〕34号）； 8、《关于加强涉变动项目环评与排污许可管理衔接的通知》（苏环办〔2021〕122号）； 9、《苏州市台群机械有限公司年产立式加工中心2000台、龙门加工中心300台项目环境影响报告表》（苏州市宏宇环境科技股份有限公司，2018年03月）； 10、苏州市相城区环境保护局《建设项目环境影响报告表》的审批意见（苏相环建〔2018〕56号，2018年04月12日）； 11、《苏州市台群机械有限公司年产立式加工中心2000台、龙门加工中心300台项目第一阶段竣工环境保护验收监测表》（2022.1）； 12、苏州市台群机械有限公司的其他材料。 |

| 验收监测标准标号、级别 | （1）废气 本阶段DA002排气筒颗粒物、DA003排气筒颗粒物、DA004排气筒非甲烷总烃排放速率及排放浓度执行《大气污染物综合排放标准》（DB32/4041-2021）表1限值要求；DA004排气筒颗粒物、二氧化硫、氮氧化物排放浓度执行《工业炉窑大气污染物排放标准》（DB32/3728—2020）表1限值要求；厂区内无组织非甲烷总烃监控值执行《大气污染物综合排放标准》（DB32/4041-2021）表2限值要求；厂界无组织非甲烷总烃、总悬浮颗粒物执行《大气污染物综合排放标准》（DB32/4041-2021）表3限值要求。 表1-1 废气排放标准 执行标准 污染物 标准限值 排放限值mg/m3 最高允许排放速率kg/h 周界外浓度最高点mg/m3 《大气污染物综合排放标准》（DB32/4041-2021） NMHC 60 3 4.0 颗粒物 20 1 0.5 《工业炉窑大气污染物排放标准》（DB32/3728—2020） 颗粒物 20 / / 二氧化硫 80 / / 氮氧化物 180 / / 表1-2 厂区内VOCS无组织排放限值 污染项目 特别排放限值（mg/m3） 限值含义 无组织排放监控位置 NMHC 6 监控点处1h平均浓度值 在厂房外设置监控点 20 监控点处任意一次浓度值 （2）废水 本阶段生活污水、生产废水中污染物（pH值、化学需氧量、悬浮物、氨氮、总磷、动植物油）排放浓度执行苏州市相城区黄埭污水处理有限公司接管标准；生产废水中污染物（石油类、阴离子表面活性剂）排放浓度执行《污水排入城镇下水道水质标准》（GB/T31962-2015）表1B级标准。 表1-3废水排放标准 污染物 污染物排放限值mg/L 标准来源 pH值（无量纲） 6～9 苏州市相城区黄埭污水处理有限公司接管标准 化学需氧量 300 悬浮物 200 氨氮 30 总磷 4 动植物油 100 石油类 15 《污水排入城镇下水道水质标准》（GB/T31962-2015） 阴离子表面活性剂 20 （3）噪声 本阶段东、西、北厂界噪声监测值执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）3类功能区标准；南厂界噪声监测值执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）4类功能区标准。 表1-4厂界噪声排放标准 噪声功能区 昼间 夜间 执行区域 执行标准 3类 65dB（A） 55dB（A） 东、西、北厂界 《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008） 4类 70dB（A） 55dB（A） 南厂界 （4）固废 本阶段固体废物管理遵照《中华人民共和国固体废物污染环境防治法》、《江苏省固体废物污染环境防治条例》；固体废物暂存执行《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》（GB 18599-2020）、《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）标准以及其他国家有关规定。 |
| --- | --- |

# 表二

| 2、工程建设内容 2.1项目来源 苏州市台群机械有限公司为满足市场的需求，于苏州市相城区黄埭镇太东路北侧高阳路西侧建设年产立式加工中心2000台、龙门加工中心300台项目。 2.2本项目环保手续 2018年2月，本项目在相城区发展和改革局备案（备案证号：相发改备〔2018〕36号；项目代码：2018-320507-34-03-506881）。 2018年3月，苏州市台群机械有限公司委托苏州市宏宇环境科技股份有限公司编制《苏州市台群机械有限公司年产立式加工中心2000台、龙门加工中心300台项目环境影响报告表》；2018年4月12日，该项目环境影响评价报告表获苏州市相城区环境保护局的批复（苏相环建〔2018〕56号）。 本项目环保手续执行及验收情况见表2-1。 表2-1本项目环保手续执行及验收情况 环保手续 环保执行情况 本项目备案 时间：2018年2月；备案证号：相发改备〔2018〕36号 项目代码：2018-320507-34-03-506881 环评报告编制 时间：2018年3月；《苏州市台群机械有限公司年产立式加工中心2000台、龙门加工中心300台项目环境影响报告表》 本项目审批 时间：2018年4月12日； 审批号：苏相环建〔2018〕56号 排污许可证 2020年5月20日；登记编号：91320507MA1N1F1E7Y001Y 第一阶段验收 时间：2022年1月23日； 验收规模：立式加工中心2000台/年、龙门加工中心300台/年 （第一阶段无钣金件加工工艺，产品所需钣金件外购） 本阶段验收规模 立式加工中心2000台/年、龙门加工中心300台/年 （本阶段较第一阶段增加钣金件加工工艺） 本阶段工程建设情况 本阶段主体工程和环保治理设施均已投入运行 本阶段验收检测情况 2023年8月31-9月6日，青山绿水（苏州）检验检测有限公司对本项目开展验收检测并出具检测报告（QSWT2212122） 本阶段验收情况 本次申请建设项目（第二阶段）竣工环境保护验收 本阶段总投资19000万元，其中环保投资200万元，本阶段环保投资占比1.05%；本阶段新增职工500人，一班制，每班8小时制，年工作日300天，年工作时间为2400小时。 2.3建设单位产品方案及公辅工程 本阶段产品方案见下表。 表2-2 建设项目产品方案一览表 工程名称 产品名称及规格 环评设计生产能力 本阶段生产能力 年运行时数 生产车间 立式加工中心 2000台/年 2000台/年 2400h 龙门加工中心 300台/年 300台/年 本阶段公辅工程见下表。 表2-3公用及辅助工程一览表 工程名称 建设名称 环评设计能力 本阶段建设情况 备注 贮运工程 原料仓库 2000平方米 2000平方米 存放原料 成品仓库 2000平方米 2000平方米 存放产品 公用工程 给水 40520吨/年 15660吨/年 由自来水公司提供 排水 生活污水28800吨/年 生活污水12000吨/年 接管苏州市相城区黄埭污水处理有限公司 生产废水660吨/年 生产废水660吨/年 预处理后排入黄埭污水处理有限公司 供电 180万KWh/a 180万KWh/a 由供电所提供 天然气 3600m3/a 3600m3/a / 绿化 9000平方米 依托原有 依托原有 环保工程 废气 处理 机加废气 集气罩+1套活性炭吸附装置+1根15m排气筒（1#） 本阶段暂未建设 本阶段未建设机加工工序 打磨、磨平废气 集气罩+1套过滤器+1根15m排气筒（2#） 集气罩+1套活性炭过滤棉+25米高排气筒DA002 达标排放 喷粉废气 密闭收集+滤芯过滤器+1根15m高排气筒（3#） 密闭收集+2套滤芯过滤+25米高排气筒DA003 达标排放 固化废气 集气罩+活性炭吸附装置+1根15m高排气筒（4#） 集气罩+三级活性炭吸附装置+25米高排气筒DA004 天然气燃烧烟气烟囱与固化废气排气筒合并处理，达标排放 天然气燃烧烟气 8m烟囱 油烟废气 油烟净化器处理 油烟净化器处理 第一阶段已验收 废水处理 生活污水 接管市政污水管网，委托污水厂处理 接管苏州市相城区黄埭污水处理有限公司 达标排放 生产废水 经厂区预处理后排入污水厂处理，预处理工艺为“中和+絮凝沉淀” 经厂区污水处理站预处理后接管苏州市相城区黄埭污水处理有限公司 达标排放 噪声治理 选用低噪声设备，墙体隔声，距离衰减 选用低噪声设备，墙体隔声，合理布局 达标排放 固废处置 一般固废 50平方米垃圾堆放场 50平方米垃圾堆放场 固废零排放 危险固废 50平方米危废暂存场所 100平方米危废仓库 2.4生产设备、原辅材料 本项目主要设备清单见下表。 表2-4主要生产设备一览表 类别 名称 规格（型号） 环评数量 本阶段数量 备注 龙门组装车间 天车 50T 24台 / 第一阶段已验收 测试机 动平衡测试机 1台 / 测试机 振动仪 2台 / 测试机 准直仪 8台 / 测试机 镭射 2台 / 测试机 三次元检测仪 1台 / 车床 普通车床 1台 1台 / 磨床 平面磨床 1台 1台 / 立加中心组装车间 天车 5T 12台 / 第一阶段已验收 天车 2T 18台 / 测试机 三次元检测 2台 / 测试机 动平衡测试机 2台 / 测试机 镭射 5台 / 测试机 球杆仪 5台 / 机加车间 天车 5T 10台 / 第一阶段已验收 天车 2T 14台 / 龙门机 龙门五面体 18台 0台 本阶段未建设机加工工艺 立加中心 立加中心 17台 0台 卧加中心 卧加-8000 5台 0台 磨床 磨床 6台 0台 数控镗床 数控镗床 2台 0台 钣金车间 切割机 / 3台 3台 / 数控冲床 / 2台 2台 / 数控折弯机 / 2台 2台 / 氩弧焊机 WS-300 10台 10台 / 二氧化碳气体保护焊机 NBC-315 10台 10台 / 脱脂槽 1000*2000*2500 2个 2个 / 水洗槽 1000*2000*2500 2个 2个 / 硅烷化槽 1000*2000*2500 1个 1个 / 水洗槽 1000*2000*2500 2个 2个 / 喷粉线 1800*2500*60000；每条线2个喷台 2条 2条 / 天然气燃烧机 / 2台 2台 / 表2-5原辅材料一览表 原辅材料名称 组分/规格 环评年用量（t/a） 本阶段验收年用量（t/a） 备注 底座 铸铁 2300套 2300套 / 鞍座 铸铁 2300套 2300套 / 工作台 铸铁 2300套 2300套 / 立柱 铸铁 2300套 2300套 / 主轴箱 铸铁 2300套 2300套 / 丝杆 钢质 2300套 2300套 / 线轨 钢质 2300套 2300套 / 刀库支架 铸铁 2300套 2300套 / 电控系统 马达/PCB板 2300套 2300套 / 配电系统 电线/信号线/电箱钣金 2300套 2300套 / 刀库 刀具/换刀机构 2300套 2300套 / 围板 烤漆钣金 2300套 2300套 / 底盘 烤漆钣金 2300套 2300套 / 油箱 烤漆钣金 2300套 2300套 / 表2-6主要原辅材料理化性质、毒性毒理 名称 理化特性 燃烧爆炸性 毒性毒理 无磷脱脂剂 物理形态：白色粉状物。颜色：浅黄至白色。 气味：无剌激性气味。热稳定性：使用/保存适当，不燃。分解产生的危害：此产品不易分解。 不燃不爆 | 无资料 硅烷剂 浅绿色透明液体、pH：2.5-3.5；熔点：0℃；相对密度（20℃）：1.06；相对蒸汽密度（空气=1）：≥1 无资料 LD50＞1530mg/kg（大鼠经口） 刮灰腻子 主要成分：不饱和聚酯；外观与性状：浅黄色液体；熔点(℃)：-30.63；沸点(℃)：145.2；相对密度(水=1)：1.3；相对蒸气密度(空气=1)：无资料；饱和蒸气压(kPa)：无资料；燃烧热(kJ/mol)：无资料；临界温度(℃)：369；临界压力(MPa)：3.81；辛醇/水分配系数的对数值：无资料；闪点(℃)：无资料；引燃温度(℃)：无资料；爆炸上限%(V/V)：7.1；爆炸下限%(V/V)：6.5；溶解性：不溶于水，溶于丙酮和乙醚。主要用途：广泛用于机械和木材的表面处理。 易燃，遇明火、高热有燃烧的危险 LD50：2650mg∕kg （大鼠经口） LD50：12m∕m3∕4h （大鼠吸入) 热固性粉末 固体，密度1.0-2.0g/cm3，不溶于水。 无资料 无资料 |
| --- | --- |

# 表三

3、主要工艺流程及产污环节 3.1、钣金加工生产工艺流程 图3-1钣金加工生产工艺流程图 3.2、总生产工艺流程： 图3-2总生产工艺流程图 工艺流程简述： （1）光机生产： ①外购铸件：本阶段外购的铸件包括底座、安座、工作台、立柱、主轴箱等五大类光机主体构件。 ②机加工：本阶段未建设机加工工序，外购原料后进行后续加工。 ③检验：检验工件是否符合要求，不符合要求的进行返修重新加工。 ④装配：将三轴线轨、三轴丝杆与上述加工后的铸件装配在一起，装配过程采用三通或螺丝固定，无焊接工序，故无废气产生。 ⑤检验：检查上述装配是否合格，不合格品重新调整；检验合格品即为配件光机。 （2）电气箱生产 ①电线裁剪：将电线按要求裁断。 ②压端子：部分电线的两头压端子。 ③盘线：将电线盘在控制系统上，并连接开关、保险丝等。 ④电气元件安装：将开关与马达、PCB板等进行连接， ⑤电箱装配：将上述控制系统与外购的电箱钣金进行装配，装配过程采用三通、螺丝进行固定，无焊接工序，故该工序无废气产生。 ⑥检验：进行通电检验，合格品即为电气箱，不合格品则返修。 （3）钣金加工 ①镭射切割：将原材料不锈钢板采用镭射激光切割机切割成设计的尺寸，切割过程产生边角料固废和粉尘。 ②折弯：将切割的不锈钢板材按设计要求，利用上下折弯刀具的挤压对板材进行弯折成型。 ③压铆：通过压花齿压入钣金的预置孔。 ④焊接：主要是进行焊接组装，将钣金件进行拼接，焊接工序会产生焊接烟尘和废焊材（含焊渣）。 ⑤打磨：采用电动打磨机对焊接点初步打磨，该工序产生打磨粉尘废气。 ⑥前处理：包括2道脱脂→2道水洗→硅烷化处理→2道水洗 ☆脱脂：首先将机加工完成的工件固定，然后用行车放入脱脂池中进行除油脱脂。除油的方法为碱性溶液除油，它是利用碱对油的皂化反应，形成溶于水的皂化物达到除油脱脂的目的。本项目采用浸渍法，将脱脂粉投入到水中，形成浓度为4％～5％溶液，在常温下工件在槽体内浸渍30分钟。脱脂池内的碱液每月更换一次，平时只添加不更换。在脱脂工序会产生脱脂废水。 ☆水洗：经脱脂的工件进入清洗池进行常温漂洗，时间为2分钟，清洗池内的废水每半个月更换一次。清洗工序会产生废水。 ☆硅烷化处理：硅烷药剂以纳米石英粉，果糖酸及维他命C为主材料，结合了物理化学两重性能，加入了特殊的成膜剂（成膜剂不含重金属），在金属表面以物理镀膜法吸附形成类似磷化、铬化的水晶膜，不破坏原金属面，无腐蚀剥落金属而产生的沉渣，纳米镀液成膜迅速，生成的镀膜具有良好的性能，能提高涂层的耐腐蚀性和强附着力。此工序具体操作为将硅烷药剂适量的加入至水中，将工件放入硅烷药剂溶液槽中浸渍2分钟，主要是为了增加喷涂涂层的附着力，使涂层更加牢固。硅烷药剂每月更换一次，会产生硅烷处理废水。 水洗：经硅烷处理后的工件进入清洗池进行常温漂洗，持续2分钟，经水洗后的工件在池子上方晾干即可。清洗池内的废水每半个月更换一次。清洗工序会产生废水。 表3-1 前处理线清洗槽设置情况一览表 槽体名称 个数（个） 单槽规格（长m*宽m*高m） 单槽有效容积（m3） 加入药剂、浓度 温度（℃） 加热 方式 时间 （s） 槽液更换频率（/次） 水洗方式 脱脂槽 2 2.5*2.0*1.0 5.0 清洗剂浓度5% 常温 / 1800 1个月 浸泡 水洗槽 2 2.5*2.0*1.0 5.0 自来水 常温 / 120 半个月 溢流漂洗 硅烷化槽 1 2.5*2.0*1.0 5.0 硅烷剂 常温 / 180 1个月 浸泡 水洗槽 2 2.5*2.0*1.0 5.0 自来水 常温 / 120 半个月 溢流漂洗 ⑦刮灰：打磨点均匀涂上腻子。 ⑧打磨：对刮灰的区域用风磨机重新打磨，打磨工序产生粉尘。 ⑨上架：将需要喷粉的钣金件挂在喷粉线上。 ⑩除尘：采用无尘抹布进行擦拭，去除表面的灰尘，该工序产生废抹布S8。 ⑪喷粉：两条喷粉线，每条线设有2个喷室（各1个喷台），喷粉室位于喷粉车间，喷粉时喷粉车间关闭门窗。在工作时粉末在供粉器中与空气混合后被送入喷粉枪，将高压静电发生器产生的高电压接到喷粉枪内部或前端，粉末在喷粉枪的内部或出口处被带上电荷，在气力和静电力的共同作用下，粉末粒子定向喷涂到待涂工件上，同时也可吸附到工件背面。当附着在工件上的粉末超过一定厚度时，则发生静电相斥，后来的粉末就不易再被吸附到工件表面，使工件表面达到均匀的膜厚。喷粉的厚度在80-100μm左右。此过程会产生粉尘废气。 ⑫固化：喷粉的工件进入烘烤炉进行固化烘干，固化烘干温度为在200±10℃左右，持续20分钟，烘烤炉为封闭式结构，工件在固化烘干时会产生有机废气，烘烤炉的风量为3000m3/h，烘干采用天然天为燃料，天然气燃烧会产生燃烧废气。 ⑬下架：固化后的工件下架进行后续的组装。 （4）组装：将加工生产的光机、电气箱及其他配件（包括刀库、支架等）进行组装，组装采用螺丝固定，无焊接工序，故无废气产生。 （5）调试：进行配电调试、刀库调试等。 （6）检验：进行几何精度检验、镭射球杆仪检测，不合格品进行返修。 （7）组装：将钣金外框和上述组装后的半成品进行组装，组装采用螺丝固定，无焊接工序，故无废气产生。 （8）整机检验：进行外观等的检验，不合格品进行返修，合格品即为成品。 （9）包装入库：成品包装入库待售。 图3-3 检测点位图

# 表四

4、主要污染源、污染物处理和排放流程 （1）废气 本阶段的废气包括打磨废气、磨平废气、喷粉废气、固化废气、天然气燃烧废气、切割废气、焊接废气。 ①打磨废气、磨平废气 本项目打磨过程产生粉尘废气，本阶段设置隔离的打磨区和磨平区，打磨区和磨平区上方设置集气罩收集，粉尘废气收集后采用1套活性炭过滤棉处理，处理的尾气经25米排气筒DA002排放。 ②喷粉废气 本项目喷粉工序中产生喷粉废气，本阶段喷粉室密闭，没有上到工件的部分被抽吸到2套滤芯过滤装置中，经滤芯过滤后回收到供粉桶中循环使用，尾气则经25米高排气筒DA003排放。 ③固化废气 本项目粉末喷涂后的工件在固化时会产生有机废气（以非甲烷总烃计），本阶段固化炉出口处的安装有吸风罩收集，固化废气经收集后由三级活性炭吸附装置处理，废气通过25米高排气筒DA004排放。 ④天然气燃烧烟气 本项目用于烘箱加热的天然气在燃烧过程中将产生氮氧化物、二氧化硫和烟尘。本阶段燃烧烟气经收集后合并到固化废气排气筒中，收集的废气由三级活性炭吸附装置处理，处理后的废气通过25米高排气筒DA004排放。 ⑤切割烟尘 本项目激光切割工序中会产生切割烟尘，通过加强车间通风措施后以无组织方式排放。 ⑥焊接烟尘 本项目焊接过程中会产生焊接烟尘，通过加强车间通风措施后以无组织方式排放。 未被收集的废气无组织排放。 废气主要污染物的产生、处理和排放情况见表4-1。 表4-1废气主要污染物的产生、处理和排放情况 废气来源/工段 主要污染物 排放 形式 治理措施 排气筒高度（m） 监测点 设置 排放去向 打磨废气、磨平废气 颗粒物 DA002排气筒 一套活性炭过滤棉 25 进出口 排气筒排放 喷粉废气 颗粒物 DA003排气筒 二套滤芯过滤装置 25 出口 排气筒排放 固化废气、天然气燃烧烟气 非甲烷总烃、二氧化硫、二氧化氮、烟尘 DA004排气筒 三级活性炭吸附装置 25 进出口 排气筒排放 切割废气、焊接废气、未被收集的废气 总悬浮颗粒物、非甲烷总烃 无组织 加强车间通风 / 钣金车间西窗外、厂界上风向，下风向 周围大气 （2）废水 本阶段生产过程中产生工业废水和生活污水。 ①：生产废水 本阶段在钣金加工中产生废水，主要为脱脂清洗槽、硅烷化处理槽及水洗槽产生的废水，废水的产生量为660t/a，经厂区污水处理站预处理后纳入苏州市相城区黄埭污水处理有限公司处理，达标尾水排入黄花泾。 ②：生活污水 本阶段员工500人，生活用水量按照100L/（d·人）取值，年工作日300天，则员工使用的生活用水量为15000t/a，生活污水产生量以生活用水量的80%取值，则员工产生的生活污水量为12000t/a。生活污水经市政管网纳入苏州市相城区黄埭污水处理有限公司处理，达标尾水排入黄花泾。 表4-2废水主要污染物的产生、处理和排放情况表 废水 类别 废水 来源 主要污染物 排放 规律 治理措施 排放量 （t/a） 排放去向 生活 污水 办公、 生活 pH、化学需氧量、悬浮物、氨氮、总磷、动植物油 间歇 / 12000 接管至黄埭污水处理有限公司处理，尾水达标排入黄花泾 生产废水 钣金加工 化学需氧量、悬浮物、石油类、阴离子表面活性剂 间歇 厂区污水处理站预处理 660 本阶段废水处理设施设计处理能力为5t/d，采用“中和+絮凝沉淀”的处理工艺，具体见下图： 图4-1厂区污水站处理工艺流程图 工艺说明：生产废水利用废水调节池进行贮存，经过均衡水质水量后的废水利用提升泵提升至中和反应池中；根据在线pH仪表的控制，自动添加药剂（中和剂、破乳剂）至中和反应池调节系统pH，并利用破乳剂的化学作用使乳化状的油水混合液实现油水分离，出水自流至助凝反应池；助凝反应池内添加助凝剂（PAC），出水自流至絮凝反应池；絮凝反应池内添加高分子絮凝剂（PAM），通过絮凝作用使水中的不溶性杂质形成大颗粒絮团沉降，出水自流至竖流沉淀池；在竖流沉淀池中，利用重力作用使废水中的悬浮物、污泥与水分离，形成泥水界面，出水自流至排放池。 （3）噪声 本阶段噪声主要为天车、切割机、数控折弯机、数控冲床、风机等设备运转产生的噪声。通过选用低噪声设备，合理布局，采用隔声、减震、厂区内绿化等措施，降低噪声对周围的影响。噪声产生、处理情况见表4-3。 表4-3噪声产生、处理情况表 设备名称 位置 运行方式 治理措施 天车 厂房内 连续 通过选用低噪声设备，合理布局，采用隔声、减震、厂区内绿化等措施，降低噪声对周围的影响 切割机 钣金车间 连续 数控冲床 钣金车间 连续 数控折弯机 钣金车间 连续 风机 车间 连续 （4）固体废物 ①本阶段产生的固（液）废物主要有：废焊材、废抹布、回收塑粉、废滤芯、废活性炭、污泥以及生活垃圾。 固体废物产生及处置情况见表4-4。 表4-4固体废物产生及处置去向 废物名称 废物类别 产生工序 危废代码 环评年产生量（t） 本阶段年估算量（t） 处理方式 废焊材 一般固体废物 焊接 / 0.1 0.08 收集后外售 废抹布 除尘 / 0.1 0.1 回收塑粉 废气处理 / 5.13 5.13 收集后回用 废滤芯 危险废物 废气处理 900-041-49 1 1 委托苏州市荣望环保科技有限公司处理 废活性炭 废气处理 900-039-49 4.21 10 污泥 废水处理 336-064-17 15 10 生活垃圾 生活垃圾 办公、生活 / 360 150 委托苏州市相城区黄埭镇旺庄股份经济合作社清运 ②管理要求 a、固体废物管理遵照《中华人民共和国固体废物污染环境防治法》、《江苏省固体废物污染环境防治条例》等相关规定。 b、本项目危险废物与一般工业固体废物和生活垃圾分类收集、贮存。本项目危险废物暂存100m2危废仓库，危险废物在厂内收集和临时储存满足《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）标准以及其他国家有关规定。 c、危废仓库地面铺设环氧地坪，设有防渗漏装置及泄露液体收集装置；设置危险废物识别标识、标志，配备消防设施、照明设施；在出入口、设施内部等关键位置设置视频监控；本项目危险废物分区、规范储存。

# 表五

5、变动影响分析 （1）变动内容核查 表5-1建设项目变动内容核查表 类别 环办环评函〔2020〕688号文规定 实际变动情况 是否属于重大变动 性质 1、建设项目开发、使用功能发生变化的。 建设项目开发、使用功能未发生变化。 否 规模 2、生产、处置或储存能力增大30%及以上的。 本阶段生产、处置、储存能力未增大。 否 3、生产、处置或储存能力增大，导致废水第一类污染物排放量增加的。 本阶段生产、处置、储存能力未增大。 否 4、位于环境质量不达标区的建设项目生产、处置或储存能力增大，导致相应污染物排放量增加的（细颗粒物不达标区，相应污染物为二氧化硫、氮氧化物、可吸入颗粒物、挥发性有机物；臭氧不达标区，相应污染物为氮氧化物、挥发性有机物；其他大气、水污染物因子不达标区，相应污染物为超标污染因子）；位于达标区的建设项目生产、处置或储存能力增大，导致污染物排放量增加10%及以上的。 本阶段生产、处置、储存能力未增大。 否 地点 5、重新选址；在原厂址附近调整（包括总平面布置变化）导致环境防护距离范围变化且新增敏感点的。 项目未重新选址。 否 6.新增产品品种或生产工艺（含主要生产装置、设备及配套设施）、主要原辅材料、燃料变化，导致以下情形之一： （1）新增排放污染物种类的（毒性、挥发性降低的除外）； （2）位于环境质量不达标区的建设项目相应污染物排放量增加的； （3）废水第一类污染物排放量增加的； （4）其他污染物排放量增加10%及以上的。 本阶段未新增产品品种、生产工艺（含主要生产装置、设备及配套设施），主要原辅材料、燃料变化未发生变化。 否 7.物料运输、装卸、贮存方式变化，导致大气污染物无组织排放量增加10%及以上的。 本阶段物料运输、装卸、贮存方式未发生变化。 否 环境保护措施 8.废气、废水污染防治措施变化，导致第6条中所列情形之一（废气无组织排放改为有组织排放、污染防治措施强化或改进的除外）或大气污染物无组织排放量增加10%及以上的。 本阶段天然气燃烧废气与固化废气排气筒合并处理后排放，废气污染防治措施加强；废水污染防治措施未发生变化。 否 9.新增废水直接排放口；废水由间接排放改为直接排放；废水直接排放口位置变化，导致不利环境影响加重的。 本项目未新增废水直接排放口；废水未由间接排放改为直接排放；废水直接排放口位置未发生变化。 否 10.新增废气主要排放口（废气无组织排放改为有组织排放的除外）；主要排放口排气筒高度降低10%及以上的。 本项目未新增废气主要排放口，主要排放口排气筒高度未降低。 否 11.噪声、土壤或地下水污染防治措施变化，导致不利环境影响加重的。 本项目噪声、土壤或地下水污染防治措施未发生变化。 否 12.固体废物利用处置方式由委托外单位利用处置改为自行利用处置的（自行利用处置设施单独开展环境影响评价的除外）；固体废物自行处置方式变化，导致不利环境影响加重的。 固体废物利用处置方式未发生变化，危险废物委托苏州市荣望环保科技有限公司处理。 否 13.事故废水暂存能力或拦截设施变化，导致环境风险防范能力弱化或降低的。 事故废水暂存能力或拦截设施未发生变化。 否 （2）变动情况说明 本项目分期验收，本阶段为“年产立式加工中心2000台、龙门加工中心300台项目（第二阶段）”竣工环境保护验收。本项目环评设计固化废气由集气罩收集后经活性炭吸附装置处理，尾气通过15米高排气筒（4#）排放，天然气燃烧烟气经8m烟囱直排；本阶段实际建设中天然气燃烧废气烟囱与固化废气排气筒合并，燃烧废气与固化废气经三级活性炭吸附装置处理处理后通过25米高排气筒DA004排放，属于废气污染防治措施增强。根据检测数据，DA004排气筒污染物排放浓度及速率满足相应标准要求，污染物排放总量满足环评批复总量要求。 （3）变动结论 根据《关于印发污染影响类建设项目重大变动清单（试行）的通知》（环办环评函〔2020〕688号）和《关于加强涉变动项目环评与排污许可管理衔接的通知》（苏环办〔2021〕122号），本阶段不属于重大变动。

# 表六

6、建设项目环境影响报告表主要结论及审批部门审批意见 ①建设项目环境影响报告表主要结论 苏州市台群机械有限公司选址于苏州市相城区黄埭镇太东路北侧高阳路西侧，拟新建厂房（总建筑面积177075平方米），建设年产立式加工中心2000台、龙门加工中心300台项目。该项目总投资99000万元，其中环保投资500万元。项目建成后预计年产立式加工中心2000台、龙门加工中心300台，项目员工人数1200人，工作班制实行一班制，每班8小时，全年工作日约300天。目前项目所在地基础设施较为完备，公用工程的道路、供电、供水、通讯、污水管网、雨水管道等配套条件完善，能满足本项目的需要。 综上所述，通过对项目所在地区的环境现状评价以及项目的环境影响分析，认为本项目完成本评价所提出的全部治理措施后，在建设期与营运期对周围环境的影响可控制在允许范围内，具有环境可行性。 ②审批部门审批意见 苏州市相城区环境保护局 苏相环建〔2018〕56号 关于对《苏州市台群机械有限公司年产立式加工中心2000台、龙门加工中心300台项目建设项目环境影响报告表》的审批意见 苏州市台群机械有限公司： 根据我国环保法律、法规和有关政策的规定，对你公司新建年产立式加工中心2000台、龙门加工中心300台项目环境影响报告表审批意见如下： 一、根据你公司委托苏州市宏宇环境科技股份有限公司编制的环境影响报告表（以下简称报告表）的评价结论，从环境保护角度分析原则同意报告表所列该建设项目的性质、规模、地点和拟采取的环境保护措施。该项目建设地址：为苏州市相城区黄埭镇太东路北侧高阳路西侧。建设内容：年产立式加工中心2000台、龙门加工中心300台，新建厂房建筑面积约118353平方米。项目总生产工艺为：外购铸件、机加工、检验、装配检验、光机、电线裁剪、压端子、盘线、电气元件安装、电箱装配、检验、电气箱、组装、调试、检验、钣金加工、钣金件、组装、整机检验、包装入库；钣金加工生产工艺为：不锈钢板、镭射切割、折弯、压铆、焊接、打磨、脱脂、水洗、硅烷化处理、水洗、刮灰、磨平、上架、除尘、喷粉、固化、下架、钣金。 二、厂区应实行“雨污分流、清污分流”，生产废水（不含氮磷）经预处理后与生活污水通过市政污水管网接入苏州市相城区黄埭污水处理有限公司处理。 三、打磨废气磨平废气经收集处后理通过15米高(1#)排气简排放；喷粉废气经收集处理后通过15米高(2#)排气筒排放；固化废气经收集处理后通过15米高(3#)排气筒排放；天然气燃烧烟气通过8米高(4#)排气简排放；食堂油烟经油烟净化装置处理后通过专用烟道排放颗粒物、非甲烷总烃废气排放执行《大气污染物综合排放标准》(GB1 6297-1996)表2二级标准，天然气燃烧烟气参考执行上海市《工业炉窑大气污染物排放标准》(DB31/860-2014)表1、表3标准值，食堂油烟排放执行《饮食业油烟排放标准（试行）》(GB18483-2001)大型规模标准。加强对生产车间的管，理废气收集率、处理率等应达到报告表中相应要，求尽可能减少无组织排放对周边环境的影响。 四、项目南厂界噪声执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB12348-2008)4类标准，其余厂界噪声执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB12348-2008)3类标准，必须采取防振降噪措施。 五、危险废物、一般固体废弃物、生活垃圾分类收集。项目实施后产生的危险废物种类有：废液压油(900-218-08)，废导轨油(900-217-08)，废切削液(900-006-09)，研磨金属屑、废滤芯、废活性炭(900-041-49)，污泥(336-064-17)，危险废物需委托持有资质的单位进行处理，并严格按要求规范堆放，设置室内专用堆放场所，设置明显标志牌，不得随意堆放及外排；回收塑粉厂内回用，金属边角料、废焊材收集出后售处置，不得外排；除尘抹布、生活垃圾由环卫部门统一清运处理，不得随意扔撒或者堆放。 六、项目实施后，污染物排放总量核定为（本项目）： （一）废水污染物排放总量（吨/年）：接管量为29460，COD≤8.772，SS≤2.946，氨氮≤0.864，总磷≤0.1152；排放至外环境总量为29460，COD≤1.473，SS≤0.2946，氨氮≤0.144，总磷≤O.0144； （二）大气污染物排放总量（吨/年）：二氧化硫≤0.06，氮氧化物≤0.28，颗粒物≤0.588，非甲烷总烃≤0.063。 七、本项目施工期必须采取有效措施减缓环境影响，切实做好施工噪声、扬尘、固体废弃物和废水的污染控制及治理，施工期严格执行《建筑施工场界环境噪声排放标准》(GB12523-2011)和《苏州市建筑施工噪声污染防治管理规定》，采用低噪声的施工机械和施工工艺合理安排施工进度，禁止夜间进行产生噪声污染的建筑施工作业。加强施工管理，堆放在露天的散装建筑材料定期洒水保持湿润，减少扬尘；车辆出入口路面保持清洁、湿润，无组织排放执行《大气污染物综合排放标准》(GB16297-1996)二级标准。施工过程中产生的废水尽量回用于工程，严禁直接排入附近水体，生活污水经预处理后接市政管网，排入苏州市相城区黄埭污水处理有限公司处理；建筑垃圾分类收集后尽量回收利用，不能回用的及时按要求清运；生活垃圾由环卫部门统一清运处理。 八、排污口设置按《江苏省排污口设置及规范化整治管理办法》（苏环控[97]122号）文的要求执行，废水、废气排放口和固体废物存放地设标志牌，废水、废气排放口设采样口。 九、严格执行报告表以及批复中提出的环境保护对策措施与主体工程同时设计、同时施工、同时投入使用的“三同时”制度。工程建成后，须按规定程序实施竣工环境保护验收。 十、该项目的性质、规模地点、采用的生产工艺或者防治污染措施发生重大变化，建设单位应当重新报批环境影响评价文件。环境影响评价文件自批准之日起超过5年，方决定该项目开工建设的其环境影呴评价文件应当报我局重新审核。 苏州市相城区环境保护局 2018年04月12日

# 表七

7、验收监测质量保证及质量控制 7.1该项目监测分析及仪器见表7-1。 表7-1监测分析方法 检测类型 检测项目 检测方法 使用仪器 仪器编号 检定/校准有效期 方法检出限 废水 pH值 水质 pH 值的测定 电极法HJ 1147-2020 PHBJ-260便携式pH计 QSSZ-YQ-114 2024.06.28 / 化学需氧量 水质 化学需氧量的测定 重铬酸盐法 HJ 828-2017 50mL滴定管 QSSZ-YQ-434 2024.10.28 4mg/L HCA-102COD消解仪 QSSZ-YQ-239 QSSZ-YQ-240 QSSZ-YQ-291 QSSZ-YQ-292 / 悬浮物 水质 悬浮物的测定 重量法GB/T 11901-1989 ME204E万分之一天平 QSSZ-YQ-220 2023.09.26 / DHG-9145A鼓风干燥箱 QSSZ-YQ-241 2023.09.26 氨氮 水质 氨氮的测定 纳氏试剂分光光度法HJ 535-2009 UV-7504紫外可见分光光度计 QSSZ-YQ-218 2023.09.27 0.025mg/L 总磷 水质 总磷的测定 钼酸铵分光光度法 GB/T 11893-1989 QSSZ-YQ-217 0.01mg/L 阴离子表面活性剂 水质 阴离子表面活性剂的测定 亚甲蓝分光光度法 GB/T 7494-1987 QSSZ-YQ-309 2024.04.04 0.05mg/L 石油类 水质 石油类和动植物油类的测定 红外分光光度法 HJ 637-2018 OIL460红外分光测油仪 QSSZ-YQ-210 2023.10.10 0.06mg/L 动植物油类 0.06mg/L 有组织废气 非甲烷 总烃 固定污染源废气 总烃、甲烷和非甲烷总烃的测定 气相色谱法 HJ 38-2017 YQ3000-C全自动烟尘（气）测试仪 QSSZ-YQ-010 2023.10.10 0.07mg/m3 QSSZ-YQ-077 2024.05.25 MH3052型真空箱气袋采样器 QSSZ-YQ-588 QSSZ-YQ-589 / 9790Ⅱ气相色谱仪 QSSZ-YQ-200 2023.10.11 颗粒物 固定污染源废气 低浓度颗粒物的测定 重量法HJ 836-2017 YQ3000-C全自动烟尘（气）测试仪 QSSZ-YQ-009 QSSZ-YQ-010 2023.10.10 1.0mg/m3 QSSZ-YQ-077 2024.05.25 MH3041烟气含湿量检测仪 QSSZ-YQ-021 QSSZ-YQ-022 2023.10.18 MH3041便携式烟气含湿量检测仪 QSSZ-YQ-591 2024.08.13 MS105DU十万分之一天平 QSSZ-YQ-219 2023.09.26 二氧化硫 固定污染源废气 二氧化硫的测定 定电位电解法 HJ 57-2017 YQ3000-C全自动烟尘（气）测试仪 QSSZ-YQ-009 2023.10.10 3mg/m3 氮氧化物 固定污染源废气 氮氧化物的测定 定电位电解法 HJ 693-2014 3mg/m3 无组织废气 非甲烷总烃 环境空气总经、甲烷和非甲烷总烃的测定直接 进样-气相色谱法 HJ 604-2017 kestrel5500袖珍气象追踪仪 QSSZ-YQ-050 2023.09.27 0.07 mg/m3 NH17C100-B气垫抽气泵 QSSZ-YQ-294 QSSZ-YQ-295 QSSZ-YQ-296 QSSZ-YQ-297 / 9790Ⅱ气相色谱仪 QSSZ-YQ-200 2023.10.11 总悬浮颗粒物 环境空气 总悬浮颗粒物的测定 重量法 HJ 1263-2022 kestrel5500 袖珍气象追踪仪 QSSZ-YQ-050 2023.09.27 168μg/m3（采体以6m3计） MH1200全自动大气颗粒物采样器 QSSZ-YQ-026 QSSZ-YQ-028 QSSZ-YQ-030 QSSZ-YQ-033 2023.10.10 ES1055A十万分之一天平 QSSZ-YQ-310 2024.04.04 噪声 工业企业厂界噪声 工业企业厂界环境噪声排放标准 GB 12348-2008 AWA6228+多功能声级计 QSSZ-YQ-101 2024.03.29 / AWA6021A声校准器 QSSZ-YQ-103 2024.03.20 kestrel5500袖珍气象追踪仪 QSSZ-YQ-098 2024.03.16 7.2废水废气监测分析过程中的质量保证和质量控制 ①废水 （1）按规范要求合理设置监测点位，确定监测因子与频次，以保证监测结果具有科学性和代表性。 （2）参加竣工验收监测采样和测试的人员，经考核合格并持证上岗。 （3）监测数据和报告执行三级审核制度。 （4）废水监测分析过程中的质量保证和质量控制 水样的采集、运输、保存、实验室分析和数据计算的全过程均按《环境水质监测质量保证手册》（第四版）的要求进行。采样过程中应采集一定比例的平行样；实验室分析过程均使用标准物质、采用空白试验、平行样测定、加标回收率测定等，并对质控数据分析。 ②废气 （1）避免被测排放物中共存污染物因子对仪器分析的交叉干扰； （2）被测排放物的浓度在仪器测试量程的有效范围即仪器量程的30～70%之间。 （3）空气采样器等在进入现场前应对采样器流量计进行校核，在测试时应保证其采样流量的准确； （4）现场采样及检测过程中采取全程序空白等质控措施。 （1）避免被测排放物中共存污染物因子对仪器分析的交叉干扰； （2）被测排放物的浓度在仪器测试量程的有效范围即仪器量程的30～70%之间。 （3）空气采样器等在进入现场前应对采样器流量计进行校核，在测试时应保证其采样流量的准确； （4）现场采样过程中采取全程序空白等质控措施。 表7-2废气废水质量控制统计表 检测 类型 检测 项目 样品数 平行样 加标样 质控样 全程序空白(个) 实验室空白(个) 平行样(个) 合格率(%) 加标样(个) 合格率 (%) 标样 (个) 合格率(%) 废水 pH值 16 4 100 / / 2 100 / / 化学需氧量 16 8 100 / / 4 100 4 8 氨氮 8 4 100 / / 2 100 2 4 总磷 8 4 100 / / 2 100 2 4 动植物油类 8 / / / / / / 2 4 石油类 8 / / / / 2 100 2 4 阴离子表面活性剂 8 4 100 / / 2 100 2 4 有组织废气 非甲烷总烃 36 4 100 / / 4 100 2 2 颗粒物 24 / / / / / / 2 / 无组织废气 总悬浮颗粒物 24 / / / / 4 100 / / 非甲烷总烃 120 12 100 / / 4 100 2 2 7.3噪声监测分析过程中的质量保证和质量控制 测量仪器和校准仪器检定合格，并在有效使用期限内；声级计在测试前后用标准发生源进行校准，测量前后仪器的示值偏差均不大于0.5dB，测试数据有效。声级计校准结果见表7-3。 表7-3厂界噪声校准表单位：Leq[dB（A）] 测量时间 天气情况 声学校正 校准值为：94.0dB（A） 校准判断 昼间：2023.08.31 多云，东风 风速：2.7m/s 测量前：93.8dB（A） 测量后：93.8dB（A） 有效 昼间：2023.09.01 多云，东风 风速：2.6m/s 测量前：93.8dB（A） 测量后：93.7dB（A） 有效

表八

该项目各污染物监测点位、项目和频次详见表8-1。 表8-1污染物监测点位、项目和频次一览表 类别 监测点位 监测符号、编号 监测项目 监测频次 生活污水 生活污水排放口 W1 pH值、化学需氧量、 悬浮物、氨氮、总磷、 动植物油类 4次/周期，2个周期 生产废水 污水处理设施排放口 W2 pH值、化学需氧量、 悬浮物、石油类、 阴离子表面活性剂 4次/周期，2个周期 有组织废气 DA002排气筒进出口 / 颗粒物 3次/周期，2个周期 DA003排气筒出口 / 颗粒物 3次/周期，2个周期 DA004排气筒进口 / 非甲烷总烃 3次/周期，2个周期 DA004排气筒出口 / 非甲烷总烃、二氧化硫、颗粒物、氮氧化物 3次/周期，2个周期 无组织废气 钣金车间西窗外1米 A1 非甲烷总烃 3次/周期，2个周期 厂界上风向、下风向 G1~ G4 非甲烷总烃、 总悬浮颗粒物 3次/周期，2个周期 厂界噪声 东、南、西、北厂界外1米 ▲N1~▲N4 噪声 昼间1次/周期，2个周期

# 表九

9.1验收监测期间工况： 2023年08月31日～9月1日青山绿水（苏州）检验检测有限公司对“苏州市台群机械有限公司年产立式加工中心200台、龙门加工中心300台项目（第二阶段）”进行验收监测。验收监测期间，该项目各生产线生产正常，主体工程工况稳定，各项环保治理设施均处于运行状态。具体工况见表9-1。 表9-1监测期间工况表 监测日期 产品名称 验收产能（台/年） 本阶段产能（台/天） 生产负荷（%） 2023.08.31 立式加工中心 2000 6 90 龙门加工中心 300 1 100 2023.09.01 立式加工中心 2000 6 90 龙门加工中心 300 1 100

9.2验收监测结果 （1）废水监测结果 本阶段生活污水、生产废水排放浓度见表9.2～表9.3。 表9-2 生活污水检测结果 采样地点 检测项目 检测结果（mg/L） 参考 限值(mg/L) 评价 2023年08月31日 2023年09月01日 1 2 3 4 日均值/范围 1 2 3 4 日均值/范围 生活污水总排口W1 样品描述 浅黄 异味 浑浊 浅黄 异味 浑浊 浅黄 异味 浑浊 浅黄 异味 浑浊 / 浅黄 异味 浑浊 浅黄 异味 浑浊 浅黄 异味 浑浊 浅黄 异味 浑浊 / / / pH值 （无量纲） 7.3 7.3 7.3 7.3 7.3 7.3 7.4 7.4 7.3 7.3~7.4 6-9 达标 化学需氧量 54 61 51 57 56 72 82 76 68 74 300 达标 悬浮物 42 46 42 38 42 67 71 59 64 65 200 达标 氨氮 3.18 4.06 3.13 5.17 3.88 3.62 3.88 4.20 4.31 4.00 30 达标 总磷 1.41 1.56 1.53 1.70 1.55 1.35 1.44 1.26 1.35 1.35 4 达标 动植物油类 0.33 0.42 0.31 0.51 0.39 0.79 0.63 0.78 0.64 0.71 100 达标 备注 1、排放限值执行苏州市相城区黄埭污水处理有限公司接管标准。 表9-3 生产废水检测结果 采样地点 检测项目 检测结果（mg/L） 参考 限值(mg/L) 评价 2023年08月31日 2023年09月01日 1 2 3 4 日均值/范围 1 2 3 4 日均值/范围 生产废水排放池W2 样品描述 无色 无味 透明 无色 无味 透明 无色 无味 透明 无色 无味 透明 / 无色 无味 透明 无色 无味 透明 无色 无味 透明 无色 无味 透明 / / / pH值 （无量纲） 7.5 7.5 7.5 7.5 7.5 7.5 7.6 7.5 7.6 7.5~7.6 6-9 达标 化学需氧量 33 34 32 34 33 20 21 19 18 20 300 达标 悬浮物 11 14 14 12 13 9 9 8 9 9 200 达标 石油类 ND ND ND ND ND ND ND ND ND ND 15 达标 阴离子表面活性剂 0.096 0.111 0.082 0.103 0.098 0.106 0.115 0.103 0.098 0.106 20 达标 备注 1、“ND”表示低于检出限； 2、石油类、阴离子表面活性剂排放限值执行《污水排入城镇下水道水质标准》（GB/T31962-2015）表1B级。 （2）废气监测结果 本阶段有组织污染物监测结果见表9-4～表9.7。 表9-4 DA002排气筒监测结果 检测项目 检测结果 参考 限值 评价 2023年08月31日 检测点位 打磨、磨平废气排气筒进口 打磨、磨平废气排气筒出口 / / 烟温（℃） 33 33 34 31 32 33 流速（m/s） 17.0 16.7 16.9 18.7 18.4 18.6 标态流量（m3/h） 3751 3699 3722 4137 4053 4100 含湿量（%） 2.3 2.2 2.3 2.3 2.3 2.4 颗粒物 实测排放浓度（mg/m3） 5.5 4.4 4.6 1.6 1.9 1.6 20 达标 排放速率（kg/h） 2.1×10-2 1.6×10-2 1.7×10-2 6.6×10-3 7.7×10-3 6.6×10-3 1 达标 备注 出口排放限值执行《大气污染物综合排放标准》（DB 32/4041-2021）表1。 续表9-4 DA002排气筒监测结果 检测项目 检测结果 参考 限值 评价 2023年09月01日 检测点位 打磨、磨平废气排气筒进口 打磨、磨平废气排气筒出口 / / 烟温（℃） 33 34 34 32 32 31 流速（m/s） 16.6 16.9 16.7 18.8 18.6 18.7 标态流量（m3/h） 3701 3755 3723 4141 4095 4130 含湿量（%） 2.2 2.3 2.3 2.2 2.3 2.3 颗粒物 实测排放浓度（mg/m3） 4.2 4.8 5.3 1.8 1.9 1.3 20 达标 排放速率（kg/h） 1.6×10-2 1.8×10-2 2.0×10-2 7.5×10-3 7.8×10-3 5.4×10-3 1 达标 备注 1、出口排放限值执行《大气污染物综合排放标准》（DB 32/4041-2021）表1。 表9-5 DA003排气筒监测结果 检测项目 检测结果 参考 限值 评价 2023年08月31日 2023年09月01日 检测点位 喷粉废气排气筒出口 / / 烟温（℃） 30 32 32 32 33 33 流速（m/s） 14.1 14.2 14.0 14.3 14.2 14.2 标态流量（m3/h） 25245 25291 25041 25366 25327 25080 含湿量（%） 2.2 2.3 2.2 2.1 2.2 2.2 颗粒物 实测排放浓度（mg/m3） 1.3 2.2 1.7 2.3 1.2 1.6 20 达标 排放速率（kg/h） 3.3×10-2 5.6×10-2 4.3×10-2 5.8×10-2 3.0×10-2 4.0×10-2 1 达标 备注 1、出口排放限值执行《大气污染物综合排放标准》（DB 32/4041-2021）表1。 表9-6 DA004排气筒监测结果 检测项目 检测结果 参考 限值 评价 2023年08月31日 检测点位 固化、燃烧废气排气筒进口 固化、燃烧废气排气筒出口 / / 烟温（℃） 61 61 62 57 58 58 流速（m/s） 9.31 9.30 9.33 10.3 10.0 10.2 标态流量（m3/h） 7560 7533 7466 8391 8178 8275 含湿量（%） 2.4 2.4 2.4 2.4 2.3 2.4 非甲烷总烃（以碳计） 实测排放浓度（mg/m3） 8.39 4.39 4.27 1.98 2.14 2.27 60 达标 排放速率（kg/h） 6.34×10-2 3.31×10-2 3.19×10-2 1.66×10-2 1.75×10-2 1.89×10-2 3 达标 备注 出口排放限值执行《大气污染物综合排放标准》（DB 32/4041-2021）表1。 续表9-6 DA004排气筒监测结果 检测项目 检测结果 参考 限值 评价 2023年09月01日 检测点位 固化、燃烧废气排气筒进口 固化、燃烧废气排气筒出口 / / 烟温（℃） 62 63 62 57 58 57 流速（m/s） 9.15 9.40 9.15 10.4 10.3 10.1 标态流量（m3/h） 7467 7524 7544 8500 8288 8378 含湿量（%） 2.3 2.4 2.3 2.3 2.4 2.4 非甲烷总烃（以碳计） 实测排放浓度（mg/m3） 9.08 4.64 4.67 2.24 2.11 2.05 60 达标 排放速率（kg/h） 6.78×10-2 3.49×10-2 3.52×10-2 1.90×10-2 1.75×10-2 1.72×10-2 3 达标 备注 出口排放限值执行《大气污染物综合排放标准》（DB 32/4041-2021）表1。 续表9-6 DA004排气筒监测结果 检测项目 检测结果 参考 限值 评价 2023年08月31日 2023年09月01日 检测点位 固化、燃烧废气排气筒出口 / / 燃料 天然气 天然气 烟温（℃） 57 58 58 57 57 58 流速（m/s） 10.3 10.0 10.2 10.4 10.1 10.3 标态流量（m3/h） 8391 8178 8275 8500 8288 8378 含氧量（%） 11.4 11.5 11.5 11.4 11.6 11.5 含湿量（%） 2.4 2.3 2.4 2.3 2.4 2.4 颗粒物 实测排放浓度（mg/m3） 2.8 2.6 3.2 2.0 2.6 2.8 / / 折算排放浓度（mg/m3） 3.5 3.3 4.0 2.5 3.3 3.5 20 达标 排放速率（kg/h） 2.3×10-2 2.1×10-2 2.6×10-2 1.7×10-2 2.2×10-2 2.3×10-2 / / 备注 排放限值执行《工业炉窑大气污染物排放标准》（DB 32/3728-2020）表1，基准含氧量以9%计。 续表9-6 DA004排气筒监测结果 检测项目 检测结果 参考 限值 评价 2023年08月31日 2023年09月01日 检测点位 固化、燃烧废气排气筒出口 / / 燃料 天然气 天然气 烟温（℃） 58 59 59 56 57 58 流速（m/s） 10.1 10.1 10.1 10.1 10.2 10.0 标态流量（m3/h） 8319 8281 8316 8282 8360 8317 含氧量（%） 11.6 11.5 11.5 11.4 11.5 11.5 含湿量（%） 2.4 2.4 2.2 2.3 2.3 2.3 二氧化硫 实测排放浓度（mg/m3） ND ND ND ND ND ND / / 折算排放浓度（mg/m3） ND ND ND ND ND ND 80 达标 排放速率（kg/h） —— —— —— —— —— —— / / 氮氧化物 实测排放浓度（mg/m3） ND ND ND ND ND ND / / 折算排放浓度（mg/m3） ND ND ND ND ND ND 180 达标 排放速率（kg/h） —— —— —— —— —— —— / / 备注 1、排放限值执行《工业炉窑大气污染物排放标准》（DB 32/3728-2020）表1，基准含氧量以9%计； 2、“ND”表示低于检出限，故排放速率不予计算，以“——”表示。 本阶段无组织污染物监测结果见表9-7～表9-8。 表9-7 厂内无组织废气监测结果 采样日期 检测项目 采样频次 检测结果（mg/m3） 钣金车间西窗外1米A1 2023年08月31日 非甲烷总烃（以碳计） 第一次 1.37 第二次 1.54 第三次 1.35 参考限值（mg/m3） 6 评价 达标 2023年09月01日 非甲烷总烃（以碳计） 第一次 1.51 第二次 1.37 第三次 1.33 参考限值（mg/m3） 6 评价 达标 备注 排放限值执行《大气污染物综合排放标准》（DB 32/4041-2021）表2。 表9-8 厂界无组织废气监测结果 采样日期 检测项目 采样频次 检测结果 上风向G1 下风向G2 下风向G3 下风向G4 2023年08月31日 总悬浮颗粒物（μg/m3） 第一次 193 348 403 400 第二次 189 389 285 307 第三次 201 397 330 279 参考限值（μg/m3） / 500 评价 达标 非甲烷总烃（以碳计）（mg/m3） 第一次 0.68 1.08 1.06 1.04 第二次 0.79 1.14 1.04 1.07 第三次 0.74 1.00 1.03 1.09 参考限值（mg/m3） / 4 评价 达标 2023年09月01日 总悬浮颗粒物（μg/m3） 第一次 191 391 326 375 第二次 204 271 406 288 第三次 188 364 319 397 参考限值（μg/m3） / 500 评价 达标 非甲烷总烃（以碳计）（mg/m3） 第一次 0.64 1.05 1.00 1.02 第二次 0.74 1.10 1.06 1.01 第三次 0.84 1.04 1.10 1.04 参考限值（mg/m3） / 4 评价 达标 备注 排放限值执行《大气污染物综合排放标准》（DB 32/4041-2021）表3。 （3）噪声监测结果 本阶段厂界噪声监测结果详见表9-9。 表9-9 厂界噪声监测结果 测量时间 2023.08.31（昼）17时18分至17时44分 测点位置 等效声级dB(A) 噪声源 类型 测量值 东厂界外1米（N1） 58.4 / 西厂界外1米（N3） 57.6 频发 北厂界外1米（N4） 57.8 频发 标 准 限 值（3类） 65 / 评价 达标 / 南厂界外1米（N2） 58.1 / 标 准 限 值（4类） 70 / 评价 达标 / 备注 1、噪声测量值低于相应噪声排放限值的，以测量值直接评价； 2、N1、N3、N4排放限值执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB 12348-2008）3类；N2排放限值执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB 12348-2008）4类。 续表9-9 厂界噪声监测结果 测量时间 2023.09.01（昼） 11时15分至11时41分 测点位置 等效声级dB(A) 噪声源 类型 测量值 东厂界外1米（N1） 58.7 / 西厂界外1米（N3） 58.8 频发 北厂界外1米（N4） 58.4 频发 标 准 限 值（3类） 65 / 评价 达标 / 南厂界外1米（N2） 58.2 / 标 准 限 值（4类） 70 / 评价 达标 / 备注 1、噪声测量值低于相应噪声排放限值的，以测量值直接评价； 2、N1、N3、N4排放限值执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB 12348-2008）3类；N2排放限值执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB 12348-2008）4类。 （4）污染物总量 ①：废水污染物排放总量核算。 表9-10生活污水、生产废水排放总量核算表 污染源 污染因子 排放浓度 （mg/L） 本阶段排放量（m³/a） 本阶段排放总量（t/a） 环评控制总量（t/a） 生活污水 化学需氧量 74 12000 0.888 8.64 悬浮物 65 12000 0.78 2.88 氨氮 4.00 12000 0.048 0.864 总磷 1.55 12000 0.0186 0.1152 动植物油类 0.71 12000 0.00852 0.576 生产废水 化学需氧量 33 660 0.02178 0.132 悬浮物 13 660 0.00858 0.066 石油类 0.03 660 0.0000198 0.0099 阴离子表面活性剂 0.106 660 0.00006996 0.0132 核算公式 废水污染物实际排放量（t/a）=排放浓度(mg/L)*排放量（m³/a）/106 备注 石油类浓度未检出，本次验收总量核算参考《环境空气质量监测规范（试行）》，以1/2检出限进行总量核算（方法检出限0.06mg/L） 表9-11 废水排放总量核算表 类别 本阶段排放总量（t/a） 环评批复总量（t/a） 评价 排放废水量 12660 29460 达标 化学需氧量 0.90978 8.722 达标 悬浮物 0.78858 2.946 达标 氨氮 0.048 0.864 达标 总磷 0.0186 0.1152 达标 根据表9-10～表9.11核算结果显示：本阶段废水污染物总量满足环评批复总量要求。 ②废气污染物排放总量核算 表9-12废气污染物排放总量一览表 污染源 污染物 名称 排放速率（kg/h） 工作时间（h/a） 排放量t/a 合计排放总量（t/a） 环评批复总量（t/a） 评价 打磨、磨平废气排气筒 颗粒物 7.8×10-3 2400 0.01872 0.22032 0.588 达标 喷粉废气排气筒 5.8×10-2 2400 0.1392 固化、燃烧废气排气筒 2.6×10-2 2400 0.0624 固化、燃烧废气排气筒 非甲烷总烃 1.90×10-2 2400 0.0456 0.0456 0.063 达标 二氧化硫 1.5×10-2 2400 0.036 0.036 0.06 达标 氮氧化物 1.5×10-2 2400 0.036 0.036 0.28 达标 核算公式 废气污染物排放量（t/a）=排放速率(kg/h)*工作时间（h/a）/103 备注 二氧化硫、氮氧化物浓度未检出，本次验收总量核算参考《环境空气质量监测规范（试行）》，以1/2检出限进行总量核算（二氧化硫方法检出限3mg/m3、氮氧化物方法检出限3mg/m3、标态流量以10000m3/h计） 根据表9-12核算结果显示：本阶段废气污染物总量满足环评批复总量要求。

# 表十

该项目审批意见落实情况详见表10-1： 表10-1环评报告表审批意见执行情况检查表 审批意见（苏相环建〔2018〕56号） 审批意见落实情况 根据我国环保法律、法规和有关政策的规定，对你公司新建年产立式加工中心2000台、龙门加工中心300台项目环境影响报告表审批意见如下： 一、根据你公司委托苏州市宏宇环境科技股份有限公司编制的环境影响报告表（以下简称报告表）的评价结论，从环境保护角度分析原则同意报告表所列该建设项目的性质、规模、地点和拟采取的环境保护措施。该项目建设地址：为苏州市相城区黄埭镇太东路北侧高阳路西侧。建设内容：年产立式加工中心2000台、龙门加工中心300台，新建厂房建筑面积约118353平方米。项目总生产工艺为：外购铸件、机加工、检验、装配检验、光机、电线裁剪、压端子、盘线、电气元件安装、电箱装配、检验、电气箱、组装、调试、检验、钦金加工、饭金件、组装、整机检验、包装入库；饭金加工生产工艺为：不锈钢板、儅射切割、折弯、压柳、焊接、打磨、脱脂、水洗、硅烧化处理、水洗、刮灰、磨平、上架、除尘、喷粉、固化、下架、钣金。 本项目位于苏州市相城区黄埭镇太东路北侧高阳路西侧，建设年产立式加工中心2000台、龙门加工中心300台项目。 本阶段验收项目实际年产立式加工中心2000台、龙门加工中心300台，本阶段总投资19000万元，其中环保投资200万元。项目总生产工艺为：外购铸件、检验、装配检验、光机、电线裁剪、压端子、盘线、电气元件安装、电箱装配、检验、电气箱、组装、调试、检验、组装、整机检验、包装入库。 二、厂区应实行“雨污分流、清污分流”，生产废水（不含氮磷）经预处理后与生活污水通过市政污水管网接入苏州市相城区黄埭污水处理有限公司处理。 建设单位实行“雨污分流、清污分流”， 生产废水经预处理后与生活污水通过市政污水管网接入苏州市相城区黄埭污水处理有限公司处理。 三、打磨废气磨平废气经收集处后理通过15米高(1#)排气简排放；喷粉废气经收集处理后通过15米高(2#)排气筒排放；固化废气经收集处理后通过15米高(3#)排气筒排放；天然气燃烧烟气通过8米高(4#)排气简排放；食堂油烟经油烟净化装置处理后通过专用烟道排放颗粒物、非甲烷总烃废气排放《执行大气污染物综合排放标准》(GB1 6297-1996)表2二级标准，天然气燃烧烟气参考执行上海市《工业炉窑大气污染物排放标准》(DB31/860-2014)表1、表3标准值，食堂油烟排放执行《饮食业油烟排放标准（试行）》(GB1 8483-2001)大型规模标准。加强对生产车间的管，理废气收集率、处理率等应达到报告表中相应要，求尽可能减少无组织排放对周边环境的影响。 本阶段打磨废气磨平废气经收集处理后通过25米高排气简DA002排放；喷粉废气经收集处理后通过25米高排气筒DA003排放；天然气废气接入固化废气排气筒，经处理后通过25米高排气筒DA004排放。根据检测报告，各污染物排放浓度及速率均满足相应标准要求。 四、项目南厂界噪声执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB12348-2008)4类标准，其余厂界噪声执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB12348-2008)3类标准，必须采取防振降噪措施。 根据检测报告，本项目南厂界噪声满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB12348-2008)4类标准，其余厂界噪声满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB12348-2008)3类标准。 五、危险废物、一般固体废弃物、生活垃圾分类收集。项目实施后产生的危险废物种类有：废液压油(900-218-08)，废导轨油(900-217-08)，废切削液(900-006-09)，研磨金属屑、废滤芯、废活性炭(900-041-49)，污泥(336-064-17)，危险废物需委托持有资质的单位进行处理，并严格按要求规范堆放，设置室内专用堆放场所，设置明显标志牌，不得随意堆放及外排；回收塑粉厂内回用，金属边角料、废焊材收集出后售处置，不得外排；除尘抹布、生活垃圾由环卫部门统一清运处理，不得随意扔撒或者堆放。 企业100平方米危废暂存场所做了防雨、防风、防晒措施，粘贴的标识标牌符合标准，危废委托苏州市荣望环保科技有限公司处理，企业危废暂存场所基本达到了《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）标准。一般工业固废仓库符合《一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准》（GB18599-200）要求。生活垃圾委托苏州市相城区黄埭镇旺庄股份经济合作社清运。 六、项目实施后，污染物排放总量核定为（本项目）： （一）废水污染物排放总量（吨/年）：接管量为29460，COD≤8.772，SS≤2.946，氨氮≤0.864，总磷≤0.1152；排放至外环境总量为29460，COD≤1.473，SS≤0.2946，氨氮≤0.144，总磷≤O.0144； （二）大气污染物排放总量（吨/年）：二氧化硫≤0.06，氮氧化物≤0.28，颗粒物≤0.588，非甲烷总烃≤0.063。 根据检测报告计算，本项目废气、废水污染物总量满足环评批复总量要求。 七、本项目施工期必须采取有效措施减缓环境影响，切实做好施工噪声、扬尘、固体废弃物和废水的污染控制及治理，施工期严格执行《建筑施工场界环境噪声排放标准》(GB1 2523-2011)和《苏州市建筑施工噪声污染防治管理规定》，采用低噪声的施工机械和施工工艺合理安排施工进度，禁止夜间进行产生噪声污染的建筑施工作业。加强施工管理，堆放在露天的散装建筑材料定期洒水保持湿润，减少扬尘；车辆出入口路面保持清洁、湿润，无组织排放执行《大气污染物综合排放标准》(GB16297-1996)二级标准。施工过程中产生的废水尽量回用于工程，严禁直接排入附近水体，生活污水经预处理后接市政管网，排入苏州市相城区黄埭污水处理有限公司处理；建筑垃圾分类收集后尽量回收利用，不能回用的及时按要求清运；生活垃圾由环卫部门统一清运处理。 / 八、排污口设置按《江苏省排污口设置及规范化整治管理办法》（苏环控[97]122号）文的要求执行，废水、废气排放口和固体废物存放地设标志牌，废水、废气排放口设采样口。 企业已按《江苏省排污口设置及规范化整治管理办法》的规定规范设置排放口及标识。排污登记编号为： 91320507MA1N1F1E7Y001Y。 九、严格执行报告表以及批复中提出的环境保护对策措施与主体工程同时设计、同时施工、同时投入使用的“三同时”制度。工程建成后，须按规定程序实施竣工环境保护验收。 本项目建设严格执行环境保护设施与主体工程同时设计、同时施工、同时投产的“三同时”制度。本次申请项目第二阶段竣工环境保护验收 十、该项目的性质、规模地点、采用的生产工艺或者防治污染措施发生重大变化，建设单位应当重新报批环境影响评价文件。环境影响评价文件自批准之日起超过5年，方决定该项目开工建设的其环境影呴评价文件应当报我局重新审核。 本阶段不属于重大变化。

# 表十一

11、验收监测结论 （1）废气 本阶段DA002排气筒颗粒物、DA003排气筒颗粒物、DA004排气筒非甲烷总烃排放浓度及速率符合《大气污染物综合排放标准》（DB32/4041-2021）表1限值要求；DA004排气筒颗粒物、二氧化硫、氮氧化物排放浓度符合《工业炉窑大气污染物排放标准》（DB32/3728—2020）表1限值要求；钣金车间外无组织非甲烷总烃监控浓度符合《大气污染物综合排放标准》（DB32/4041-2021）表2限值要求；厂界无组织非甲烷总烃、总悬浮颗粒物监控浓度均符合《大气污染物综合排放标准》（DB32/4041-2021）表3限值要求。 （2）废水 本阶段生活污水及生产废水中污染物（pH值、化学需氧量、悬浮物、氨氮、总磷、动植物油）排放浓度满足苏州市相润排水管理有限公司接管标准要求；生产废水中污染物（石油类、阴离子表面活性剂）排放浓度满足《污水排入城镇下水道水质标准》（GB/T31962-2015）表1B级标准要求。 （3）噪声 本阶段南厂界昼间噪声监测值符合《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）4类标准要求，其余厂界昼间噪声符合《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）3类标准要求。 （4）固废 本阶段危险废物（废滤芯、废活性炭、污泥）委托苏州市荣望环保科技有限公司处理；一般固废（废焊材、废抹布）收集后外售，回收塑粉收集后回用；生活垃圾委托苏州市相城区黄埭镇旺庄股份经济合作社清运。 建设单位建设100m2危废仓库，铺设环氧地坪，设有监控摄像头、防爆灯，标识标牌、应急物资齐全，满足《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）相关规定。 （5）总结论 本阶段验收根据环评申报内容进行了建设，并按照环评批复落实了相关污染防治措施及相关管理要求；本阶段建设运行过程中没有发生重大变化，验收监测期间生产负荷稳定且达到相关要求；监测结果表明，本项目污染物排放达到相关标准，主要污染物排放量符合环评批复要求。综上，本项目验收基本符合环保竣工验收条件。 （6）建议 1、进一步完善固废堆放区，由专人负责，持续做好各类固体废物的分类收集、处置和综合利用； 2、本次验收仅对验收监测期间数据、现场检查情况负责，建设单位需要继续完善环保管理制度、管理措施，落实长期管理，定期对环保设施做相关监测。

附图1-建设单位地理位置图 附图2-厂区平面布置图 附图3-废气废水处理设施 附件1-本项目备案证 附件2-环评批复审批 附件3-排污登记回执 附件4-不动产权证、宗地图 附件5-活性炭碘值报告 附件6-污废水接管协议 附件7-生活垃圾清运合同 附件8-危险废物处理协议 附件9-环保设施采购服务合同 附件10-第一阶段验收意见 附件11-验收检测报告

建设项目工程竣工环境保护“三同时”验收登记表

填表单位（盖章）：                              填表人（签字）：                               项目经办人（签字）：

| 建设项目 | 项目名称 | 苏州市台群机械有限公司年产立式加工中心2000台、龙门加工中心300台项目（第二阶段） | 项目代码 | 2018-320507-34-03-506881 | 建设地点 | 苏州市相城区黄埭镇太东路北侧高阳路西侧 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 行业类别（分类管理名录） | 69通用设备制造及维修 （C3429其他金属加工机械制造） | 建设性质 | 新建√ 改扩建 技术改造 迁建 | 项目厂区中心经度/纬度 | E120.8609 N31.04797 |
|  | 设计生产能力 | 立式加工中心2000台、龙门加工中心300台 | 本阶段生产能力 | 立式加工中心2000台、龙门加工中心300台 | 环评单位 | 苏州市宏宇环境科技股份有限公司 |
|  | 环评文件审批机关 | 苏州市相城区环境保护局 | 审批文号 | 苏相环建〔2018〕56号 | 环评文件类型 | 报告表 |
|  | 开工日期 | 2018年04月 | 竣工日期 | 2023年8月 | 排污许可证申领时间 | 2020.05.20 |
|  | 环保设施设计单位 | 苏州祥业环保科技有限公司 | 环保设施施工单位 | 苏州祥业环保科技有限公司 | 本工程排污许可证编号 | 91320507MA1N1F1E7Y001Y |
|  | 验收单位 | 苏州市台群机械有限公司 | 环保设施监测单位 | 青山绿水（苏州）检验检测有限公司 | 验收监测时工况 | ＞75% |
|  | 投资总概算（万元） | 99000 | 环保投资总概算（万元） | 500 | 所占比例（%） | 0.51% |
|  | 实际总投资 | 19000 | 实际环保投资（万元） | 200 | 所占比例（%） | 1.05% |
|  | 废水治理（万元） | 120 | 废气治理（万元） | 60 | 噪声治理（万元） | 5 | 固体废物治理（万元） | 15 | 绿化及生态（万元） | / | 其他（万元） | / |
|  | 新增废水处理设施能力 | / | 新增废气处理设施能力 | / | 年平均工作时 | 2400小时 |
| 运营单位 | 苏州市台群机械有限公司 | 运营单位社会统一信用代码（或组织机构代码） | 91320507MA1N1F1E7Y | 验收时间 | 2023年09月 |
| 污染物排放达标与总量控制（工业建设项目详填） | 污染物 | 原有排 放量（1） | 本期工程实际排放浓度（2） | 本期工程允许排放浓度（3） | 本期工程产生量（4） | 本期工程自身削减量（5） | 本期工程实际排放量（6） | 本期工程核定排放总量（7） | 本期工程“以新带老”削减量（8） | 全厂实际排放总量（9） | 全厂核定排放总量（10） | 区域平衡替代削减量（11） | 排放增减量（12） |
|  | 颗粒物 | / | 3.5 | 20 | / | / | 0.22032 | 0.588 | / | / | / | / | / |
|  | 非甲烷总烃 | / | 2.27 | 60 | / | / | 0.0456 | 0.0456 | / | / | / | / | / |
|  | 二氧化硫 | / | ND | 80 | / | / | 0.036 | 0.036 | / | / | / | / | / |
|  | 氮氧化物 | / | ND | 180 | / | / | 0.036 | 0.063 | / | / | / | / | / |
|  | 化学需氧量 | / | 74 | 300 | / |  | 0.90978 | 8.722 | / | / | / | / | / |
|  | 悬浮物 | / | 65 | 200 | / | / | 0.78858 | 2.946 | / | / | / | / | / |
|  | 氨氮 | / | 4.00 | 30 | / | / | 0.048 | 0.864 | / | / | / | / | / |
|  | 总磷 | / | 1.55 | 4 | / | / | 0.0186 | 0.1152 | / | / | / | / | / |
|  | 动植物油类 | / | 0.71 | 100 | / | / | 0.00852 | 0.576 | / | / | / | / | / |
|  | 石油类 | / | ND | 15 | / | / | 0.0000198 | 0.0099 | / | / | / | / | / |
|  | 阴离子表面活性剂 | / | 0.106 | 20 | / | / | 0.00006996 | 0.0132 | / | / | / | / | / |

1、排放增减量：（+）表示增加，（-）表示减少。2、⑿＝⑹－⑻－⑾，⑼＝⑷－⑸－⑻－⑾＋⑴。3、计量单位：废水排放量—吨/年；废气排放量—万标立方米/年；工业固体废物排放量—万吨/年；水污染物排放浓度—毫克/升；大气污染物排放浓度—毫克/立方米；水污染物排放量—吨/年；大气污染物排放量—吨/年

# Text boxes

验收监测标准标号、级别

不锈钢板

折弯

压铆

焊接

打磨

脱脂

除油剂

水洗

硅烷化处理

水洗

刮灰

磨平

上架

除尘

喷粉

下架

钣金

硅烷剂

自来水

无磷脱脂剂

OK

前处理工段

镭射切割

天然气加热

固化

塑粉

腻子

焊丝

切割粉尘

金属边角料

焊接烟尘

废焊材

粉尘

脱脂废水

水洗废水

硅烷化废水

水洗废水

打磨粉尘

喷粉粉尘

有机废气

燃烧烟气

废抹布

底座

安座

工作台

立柱

主轴箱

机加工

检验

装配

检验

光机

电气元件安装

压端子

电线裁剪

外购铸件

盘线

三轴线轨

三轴丝杆

三通

螺丝

本阶段未建设

电箱装配

检验

电气箱

组装

调试

检验

组装

整机检验

包装入库

钣金加工

钣金件

不合格品返修

马达

PCB板

电线等

三通

螺丝

电箱钣金

电线

不合格品返修

不合格品返修

不合格品返修

不合格品返修

光机生产

电气箱生产

不合格品返修

刀库

刀库支架

生产废水

调节池

中和反应池

助凝反应池

絮凝反应池

竖流沉淀池

板框压滤机

上

清

液

废水排放

泥饼外运

污泥

中和剂、破乳剂

PAC

PAM